Сельское поселение Сингапай

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019                                                                                           № 218

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

улично-дорожной сети населенного пункта с.Чеускино сельского поселения Сингапай

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сингапай, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 27.03.2017 № 166 «Об утверждения порядка организации и проведения  публичных слушаний в сельском поселении Сингапай», постановлениями администрации сельского поселения Сингапай от 18.11.2013 № 120 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления сельского поселения Сингапай», от 22.11.2019 № 350 «О подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Сингапай, и территории, предназначенных для размещения объектов местного значения», учитывая протокол публичных слушаний от 18.12.2018 и заключение о результатах публичных слушаний от 17.01.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети населенного пункта с.Чеускино сельского поселения Сингапай согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Сингапайский вестник» и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения				            В.Ю. Куликов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сингапай

от 30.05.2019 № 218

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОРПУС»

Проект планировки и проект межевания

территории улично-дорожной сети

на планируемые объекты местного значения и

объекты инвестиционной деятельности

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА село чеускино СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ТОМ 1. Основная часть

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации

Нефтеюганского района»

Муниципальный контракт: № 7-2018-К

Исполнитель: ООО «Корпус»

Директор	___________________	Ю.П. Воронов

Главный архитектор проекта	___________________	Е.В. Сысоева

Главный архитектор проекта	___________________	А.О. Малимонова

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Положение о характеристиках планируемого развития территории УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ	4

1.1	Общая характеристика территории	4

1.2	Параметры застройки территории	4

2	Характеристика планируемых для размещения объектов капитального строительства и очередность их реализации	4

2.1	Характеристика объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры	4

2.1.1	Улично-дорожная сеть	4

2.1.2	Площадные объекты	5

2.2	Инженерная подготовка территории	5

2.3	Характеристика объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры	5

3	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ территории УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ	6

# 1 Положение о характеристиках планируемого развития территории УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

## 1.1 Общая характеристика территории

Проект планировки и проект межевания улично-дорожной сети села Чеускино выполнен в границах проекта планировки на территорию общей площадью 14,5 га.

## 1.2 Параметры застройки территории

Территория в границах проекта планировки дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС | Площадь зоны планируемого размещения ОКС, га | Максимальная этажность/максимальная высота | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории в границах проекта планировки улично-дорожной сети села Чеускино | 25,2 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры, | 25,2 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| Зона улично-дорожной сети | 25,2 | - | - |

# 2 Характеристика планируемых для размещения объектов капитального строительства и очередность их реализации

## 2.1 Характеристика объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры

### 2.1.1 Улично-дорожная сеть

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС | Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв.м | Ширина пешеходной части тротуара, м | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожной сети | Главные улицы | 2 | 7,0 | 0,7 | 4900 | 1,5-2,25 | ОМЗ | Р | 2 этап |
|  | Улицы в жилой застройке основные | 2 | 6,0 | 1,6 | 9600 | 1,0-1,5 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Улицы в жилой застройке второстепенные | 2 | 6,0 | 2,2 | 13200 | 1,0 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Улицы в жилой застройке второстепенные | 2 | 6,0 | 2,6 | 15600 | 1,0 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Улицы в жилой застройке второстепенные | 2 | 6,0 | 2,9 | 17400 | 1,0 | ОМЗ | П | 3 этап |
|  | Улицы в жилой застройке второстепенные | 2 | 6,0 | 2,3 | 13800 | 1,0 | ОМЗ | Р | 2 этап |
|  | Улицы в жилой застройке второстепенные | 2 | 6,0 | 0,2 | 1200 | 1,0 | ОМЗ | Р | 3 этап |
|  | Проезды | 2;1 | 5,5;6,0 | 0,8 | 4400 | 1,0 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Проезды | 2;1 | 5,5;6,0 | 1,8 | 9900 | 1,0 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Проезды | 2;1 | 5,5;6,0 | 1,1 | 6050 | 1,0 | ОМЗ | П | 3 этап |

Примечания: Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

### 2.1.2 Площадные объекты

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС | Наименование | Мощность | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Улично-дорожной сети | Стоянка транспортных средств | машино-мест | 9 | ОИЗ | П | 1 этап |
|  | Стоянка транспортных средств | машино-мест | 8 | ОИЗ | П | 2 этап |

## 2.2 Инженерная подготовка территории

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС | Наименование | Мощность | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Улично-дорожной сети | Ливневая канализация | км | 0,7 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Ливневая канализация | км | 1,3 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Ливневая канализация | км | 0,5 | ОМЗ | П | 3 этап |
|  | Железобетонные лотки | км | 6,9 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Железобетонные лотки | км | 5,8 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Железобетонные лотки | км | 5,6 | ОМЗ | П | 3 этап |

## 2.3 Характеристика объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

| Наименование зоны планируемого размещения ОКС | Наименование | Мощность | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Водоснабжение |
|  | Водопроводные сети | км | 3,0 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Водопроводные сети | км | 1,3 | ОМЗ | Р | 1 этап |
|  | Водопроводные сети | км | 3,4 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Водопроводные сети | км | 0,3 | ОМЗ | Р | 2 этап |
|  | Водопроводные сети | км | 3,8 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Водоотведение (канализация) |
|  | Канализационные сети | км | 2,7 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Канализационные сети | км | 2,6 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Канализационные сети | км | 2,4 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Электроснабжение |
|  | Линии электропередачи ЛЭП 6 кВ | км | 1,7 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ | км | 2,3 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Линии электропередачи ЛЭП 6 кВ | км | 0,3 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ | км | 0,9 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Трансформаторная подстанция | кВА | 400 | ОМЗ | П | 3 этап |
|  | Линии электропередачи ЛЭП 6 кВ | км | 1,0 | ОМЗ | П | 3 этап |
|  | Линии электропередачи ЛЭП 0,4 кВ | км | 6,6 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Теплоснабжение |
|  | Магистральные тепловые сети | км | 0,72 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Магистральные тепловые сети | км | 0,43 | ОМЗ | Р | 1 этап |
|  | Распределительные тепловые сети | км | 0,36 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Распределительные тепловые сети | км | 0,15 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Распределительные тепловые сети | км | 0,46 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Газоснабжение |
| Улично-дорожной сети | Газорегуляторный пункт (ГРП) | куб.м/час | 1300 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Газопровод среднего давления | км | 0,1 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Газопровод низкого давления | км | 2,2 | ОМЗ | П | 1 этап |
|  | Газопровод низкого давления | км | 4,2 | ОМЗ | П | 2 этап |
|  | Газопровод низкого давления | км | 2,6 | ОМЗ | П | 3 этап |
| Связь и информатизация |
|  | Кабельная канализация связи | км | 1,4 | ОМЗ | П | 1 этап |

Примечания:

- Статус: П – планируемый к размещению объект, Р – реконструируемый объект.

- Значение: ОРЗ – объект регионального значения, ОМЗ – объект местного значения, ОИЗ – объект иного значения.

# 3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ территории УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Проект межевания соответствует:

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации;

проекту генерального плана сельского поселения Сингапай;

проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Сингапай.

Подготовка проекта межевания территории осуществлена на основании проекта планировки территории, разработанного на территорию села Чеускино.

В границах проекта межевания отсутствуют объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране, выявленные и обладающие признаками объектов культурного наследия.

В границах проекта межевания отсутствуют особо охраняемые природные территории.

В границах проекта межевания отображены границы зон с особыми условиями использования территорий:

охранная зона;

санитарно-защитная зона;

санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения);

водоохранная зона;

иные зоны.

Цель разработки проекта межевания территории - обеспечение устойчивого развития проектируемой территории за счет определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Общие сведения об образуемых и изменяемых земельных участках, об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или к имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, о способах их образования, видах разрешенного использования приведены в Приложении.

Координатное описание местоположения красных линий планировочных элементов, установленных проектом планировки территории, а также экспликация и координатное описание границ образуемых и изменяемых земельных участков приведены в Приложении.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОРПУС»

Проект планировки и проект межевания

территории улично-дорожной сети

на планируемые объекты местного значения и

объекты инвестиционной деятельности

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА село чеускино СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

Том 2. Материалы по обоснованию

основной части

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации

Нефтеюганского района»

Муниципальный контракт: № 7-2018-К

Исполнитель: ООО «Корпус»

Директор	___________________	Ю.П. Воронов

Главный архитектор проекта	___________________	Е.В. Сысоева

Архитектор	___________________	А.О. Малимонова

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Общие положения	9

2 проект планировки территрии улично-дорожной сети	9

2.1 Система транспортного обслуживания территории	9

2.2 Организация улично-дорожной сети	10

2.3 Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка	12

2.4 Инженерно-техническое обеспечение территории	13

2.4.1 Водоснабжение	13

2.4.2 Водоотведение	14

2.4.3 Теплоснабжение	14

2.4.4 Газоснабжение	15

2.4.5 Связь и информатизация	15

2.4.6 Электроснабжение	15

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды	16

2.5.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий	16

2.5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	17

2.5.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод	17

2.5.4 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума	17

2.5.5 Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории	18

2.6 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций	18

2.6.1 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	19

2.6.2 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера	20

2.7 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	20

2.7.1 Мероприятия по гражданской обороне	20

2.7.2 Гражданская оборона как система мер по подготовке к защите и по защите населения в военное время или вследствие этих действий	20

2.7.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	21

3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ	23

3.1 Общие положения	23

3.2 Основные решения проекта межевания территории	23

3.2.1 Предложения по установлению публичных сервитутов	24

Состав текстовой части проекта планировки территории:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Основная часть (утверждаемая часть) |
| 1 | Том 1. Основная часть |
| 2 | Приложение. |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |
| 3 | Том 2. Материалы по обоснованию основной части проекта планировки и проекта межевания территории в границах населенного пункта п. Сингапай |

Состав графической части проекта планировки территории:

| Номер листа | Наименование листа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть (утверждаемая часть) |  |
| 1 | Чертеж планировки территории улично-дорожной сети | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж межевания территории улично-дорожной сети | М 1:2000 |
| Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | М 1:2000 |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:2000 |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:2000 |
| 7 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:2000 |

# Общие положения

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Задачами настоящей документации по планировке территории являются:

определение устойчивого развития территории в части инженерной и транспортной инфраструктуры;

определение устойчивого развития территории в части функционального назначения, а также решения планировочных проблем;

уточнение границ зон с особыми условиями использования территорий, в том числе санитарно-защитных зон предприятий и охранных зон инженерных коммуникаций;

приведение в соответствие границ формируемых и застроенных земельных участков.

На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельных участков для целей их кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации.

# проект планировки территрии улично-дорожной сети

## 2.1 Система транспортного обслуживания территории

В границах проекта планировки улично-дорожной сети населённого пункта с. Чеускино расположена:

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Чеускино, соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью 1,0 км.

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог с. Чеускино имеют дорожные одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Пешеходное движение в центральной части поселка осуществляется по тротуарам в вдоль благоустроенных улиц. Основные показатели существующей улично-дорожной сети границах проекта планировки представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 7,5 |
| - с капитальным типом покрытия | км | 4,3 |
| - с низшим типом покрытия | км | 3,2 |

Населенный пункт Чеускино связан с г. Нефтеюганском пригородным маршрутом Нефтеюганск- Чеускино, протяженностью 0,7 км, в границах проекта планировки. В границах проекта планировки улично-дорожной сети с. Чеускино на автомобильной дороги подъезд к п. Чеускино расположена остановка автобуса.

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети в границах проекта планировки:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Сингапай, утвержденными Решением Советов Депутатов сельского поселения Сингапай от 30.04.2015 № 48 (далее – МНГП сельского поселения Сингапай);

отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на некоторых улицах.

Объекты транспортной инфраструктуры

В настоящее время, в границах проекта планировки улично-дорожной сети с. Чеускино объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

## 2.2 Организация улично-дорожной сети

При рассмотрении существующей улично-дорожной сети с. Чеускино были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями МНГП сельского поселения Сингапай введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного движения на отдельных участках назначены:

главная улица с шириной проезжей части 7,0 м;

улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м;

улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 5,5 м;

проезд с шириной проезжей части 2,75-3,0 м;

хозяйственный проезд с шириной проезжей части 4,5 м.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной от 1,0 до 1,5 м по СП 42.13330.2011(Свод Правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой и реконструируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети
в границах проекта планировки

| Населенный пункт | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Чеускино | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 16,2 |
|  | Реконструкция главных улиц | км | 0,7 |
|  | Строительство улиц в жилой застройке основных | км | 1,6 |
|  | Улиц в жилой застройке второстепенных, всего: | км | 10,2 |
|  | строительство | км | 7,7 |
|  | реконструкция | км | 2,5 |
|  | Проезды | км | 3,7 |
|  | строительство | км | 3,7 |

В целях повышения безопасности дорожного движения в границах проекта планировки улично-дорожной сети с. Чеускино предлагается:

строительство пешеходных переходов в одном уровни с проезжей частью - 37 объектов;

сохранение существующей остановки автобуса.

Объекты транспортной инфраструктуры

Решением проекта планировки улично-дорожной сети с. Чеускино, в границах территорий общего пользования, предлагается:

строительство стоянок транспортных средств, общей мощностью 17 машино-мест – 2 объекта (9 машино-мест – 1 этап, 8 машино-мест – 3 этап).

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отражены в графических материалах проекта «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта».

### Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН (маломобильные группы населения) по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования;

5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть.

5.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.

5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.

5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивают съездами.

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.

5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56 305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части и организация съездов с тротуаров на проезд представлены ниже (Рисунок 1, Рисунок 2).

Рисунок 1 – Бордюрный пандус и переход

Рисунок 2 – Пандусы для входа в здания и общественный транспорт

## 2.3 Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка

Существующее положение

Анализ современного состояния территории показал, что тип рельефа данной территории благоприятен и удовлетворяет требованиям для прокладки улиц и дорог.

В настоящее время поверхностные сточные воды с территории с. Чеускино отводятся по грунтовым канавам. Рельеф населенного пункта равнинный, существующий естественный уклон недостаточен для обеспечения отвода поверхностных вод, в результате поверхностные сточные воды застаиваются в пониженных местах. Поверхностные сточные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки. Отсутствуют очистные сооружения поверхностного стока. Перед началом строительства улично-дорожной сети нужно предусмотреть выторфовку заболоченных мест и небольших водных объектов в границах проекта планировки.

Объем выторфовки и уточненные объемы отсыпки для строительство улично-дорожной сети уточняются на стадии рабочего проектирования при проведении геологических изысканий.

Анализ современного состояния территории выявил необходимость вертикальной планировки территории, организации поверхностного стока, его сборе, очистке и сбросе.

К недостаткам существующего поверхностного отвода дождевых вод относятся:

отсутствие очистных сооружений;

отсутствие ливневой канализации на всех улицах.

Проектные решения

Проектом планировки улично-дорожной сети с. Чеускино предусматривается, для сбора и отведения сточных вод, использовать систему планируемых ливневых коллекторов, укладываемых вдоль проезжих частей улиц, а также в местах, где отвести воду лотками невозможно. Вдоль улично-дорожной сети, проходящей через малоэтажную и индивидуальную застройку, предложена ливневая канализация открытого типа, выполненная железобетонными лотками.

Сброс дождевых вод предлагается производить в водные объекты и в пониженные места, так как территория села имеет общий уклон местности в их сторону. Для устранения нарушений по сбросу не очищенных поверхностных стоков требуется перед выпусками планируемой ливневой канализации устройство очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа

Основные показатели инженерной подготовки в границах проекта планировки составили:

строительство ливневой канализации, общей протяженностью 2,5 км (0,7 км – 1 этап,  1,3 км – 2 этап, 0,5 км – 3 этап);

строительство железобетонных лотков, общей протяженностью 18,3 км (6,9 км – 1 этап, 5,8 км – 2 этап, 5,6 км – 3 этап).

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений представлены на листах «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

## 2.4 Инженерно-техническое обеспечение территории

При разработке проекта планировки срок реализации, предусмотренных мероприятий был разбит на 3 этапа строительства:

1 этап 2017-2020 гг.;

2 этап 2021-2027 гг.;

3 этап 2028-3037 гг..

### 2.4.1 Водоснабжение

Существующее положение

На территории с. Чеускино действует централизованная система водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей на территории общего пользования составляет 2,7 км. Водопроводные сети выполнены из полимерных и стальных труб, диаметрами 17-100 мм.

Проектные решения

В с. Чеускино предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

На территории общего пользования предусмотрено:

на 1 этап строительства:

строительство магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 1,9 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 63-160 мм;

реконструкция магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 1,3 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 90-200 мм;

строительство распределительных сетей водоснабжения общей протяженностью 1,1 км, выполненных из полимерных труб, диаметром 110 мм;

на 2 этап строительства:

строительство магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 2,8 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 63-160 мм;

реконструкция магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 0,3 км, выполненных из полимерных труб, диаметром 110 мм;

строительство распределительных сетей водоснабжения общей протяженностью 0,6 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 63-110 мм;

на 3 этап строительства:

строительство магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 1,8 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 63-110 мм;

строительство распределительных сетей водоснабжения общей протяженностью 2,0 км, выполненных из полимерных труб, диаметром 110 мм.

Способ прокладки преимущественно - подземный.

### 2.4.2 Водоотведение

На территории с. Чеускино действует централизованная система водоотведения. Протяженность канализационных сетей на территории общего пользования составляет 2,2 км. Канализационные сети выполнены из полимерных и стальных труб.

Проектные решения

В с. Чеускино предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

На территории общего пользования предусмотрено:

на 1 этап строительства:

строительство магистральных сетей водоотведения общей протяженностью 2,3 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 160-250 мм;

строительство распределительных сетей водоотведения общей протяженностью 0,4 км, выполненных из полимерных труб, диаметром 160 мм;

на 2 этап строительства:

строительство магистральных сетей водоотведения общей протяженностью 0,9 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 160-200 мм;

строительство распределительных сетей водоотведения общей протяженностью 1,7 км, выполненных из полимерных труб, диаметром 160 мм;

на 3 этап строительства:

строительство магистральных сетей водоотведения общей протяженностью 2,2 км, выполненных из полимерных труб, диаметрами 160-200 мм;

строительство распределительных сетей водоотведения общей протяженностью 0,2 км, выполненных из полимерных труб, диаметром 160 мм.

Способ прокладки - подземный.

### 2.4.3 Теплоснабжение

Существующее положение

На территории с. Чеускино действует централизованная система теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей на территории общего пользования составляет 2,53 км. Система теплоснабжения двухтрубная из стальных труб, диаметрами 57-219 мм.

Проектные решения

В с. Чеускино предусматривается сохранение и дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения.

На территории общего пользования предусмотрено:

на 1 этап строительства:

строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 0,72 км в двухтрубном исполнении;

реконструкция магистральных тепловых сетей протяженностью 0,43 км в двухтрубном исполнении;

строительство распределительных тепловых сетей протяженностью 0,36 км в двухтрубном исполнении;

на 2 этап строительства:

строительство распределительных тепловых сетей протяженностью 0,15 км в двухтрубном исполнении;

на 3 этап строительства:

строительство распределительных тепловых сетей протяженностью 0,46 км в двухтрубном исполнении;

### 2.4.4 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение потребителей с. Чеускино осуществляется природным газом.

Протяженность газопроводов среднего давления на территории общего пользования составляет ориентировочно 1,1 км. Сети газоснабжения выполнены из стали диаметром 159 мм.

Проектные решения

В с. Чеускино предусматривается газификация потребителей жилой застройки природным газом для нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

На территории общего пользования предусмотрено:

на 1 этап строительства:

строительство ГПР-1 объект;

строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, протяженностью 
0,1 км;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм протяжённостью 
2,2 км;

на 2 этап строительства:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм протяжённостью 
4,2 км;

на 3 этап строительства:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-160 мм протяжённостью 
2,6 км.

### 2.4.5 Связь и информатизация

Существующее положение

На территории общего пользования протяженность линейно-кабельных сооружений электросвязи составляет 1,4 км.

Проектные решения

На территории общего пользования с. Чеускино предусмотрено на 1 этап строительства строительство линейно-кабельного сооружения электросвязи - кабельной канализации связи общей протяженностью 1,5 км. Способ прокладки - подземный.

### 2.4.6 Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения села Чеускино централизованная.

На территории общего пользования располагается 1 трансформаторная подстанция класса напряжения 6/0,4 кВ.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории общего пользования в с. Чеускино:

ЛЭП 6 кВ – 1 км;

ЛЭП 0,4 кВ – 4,1 км.

Проектные решения

В селе Чеускино предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы электроснабжения.

На территории общего пользования предусматривается:

на 1 этап строительства:

строительство воздушных и кабельных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 1,7 км;

строительство воздушных и кабельных ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 2,3 км.

на 2 этап строительства:

строительство воздушных и кабельных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 0,3 км;

строительство воздушных и кабельных ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 0,9 км;

на 3 этап строительства:

строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект;

строительство воздушных и кабельных ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 1 км;

строительство воздушных и кабельных ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 6,6 км.

Для наружного освещения улично-дорожной сети предусмотрено строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

## 2.5. Мероприятия по охране окружающей среды

### 2.5.1 Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территорий проекта планировки представлены ниже (Таблица 3)

Таблица 3 Зоны с особыми условиям использования территорий проекта планировки

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны |
| 1 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| 2 | Линии электропередачи 10 (6) кВ | 10; 5 |
| 3 | Тепловая сеть | 3 |
| 4 | Газопроводы | 3;2 |
| 5 | Линии электропередачи 0,4 кВ | 2 |
| 6 | Линии электропередачи 10 (6), 0,4 кВ | 1 |
| Объекты, расположенные за границей проекта планировки, но накладывающие ограничение на использование территории |
| Санитарно-защитные зоны |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
| 2 | Территория сельскохозяйственного предприятия НРМУП «Чеускино» | 300 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 4 | Личное подсобное хозяйство (животноводство) | 50 |
| 5 | Крестьянское (фермерское) хозяйство (ферма) | 50 |
| 6 | Кладбище | 50 |
| 7 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 8 | Хлебопекарня | 50 |
| 9 | Мясо - молочный комплекс сельскохозяйственного предприятия НРМУП «Чеускино» | 50 |
| 10 | Канализационные насосные станции | 20 |
| Охранные зоны |
| 1 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| 2 | Трансформаторные подстанции | 10 |
| Санитарные разрывы |
| 1 | Гаражи индивидуального транспорта | 10; 15; 25 |
| Водоохранные зоны |
| 1 | Протока Юганская Обь | 200 |
| Прибрежные защитные полосы |
| 1 | Протока Юганская Обь | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |
| 1 | Протока Юганская Обь | 20 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

МНГП сельского поселения Сингапай;

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

### 2.5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом планировки рекомендованы следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха территории:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

улучшение дорожного покрытия;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог.

### 2.5.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод на проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

строительство сетей водоотведения;

устройство сети ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

для уменьшения образования пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений;

организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация и обеспечение планово-регулярной санитарной очистки территории;

мониторинг степени загрязнения почвенного покрова;

проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве.

### 2.5.4 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки являются потоки всех видов транспорта, проходящего по дорогам, внутриквартальные источники шума (транспорт в местах въезда на стоянки, хозяйственные дворы магазинов и др.).

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по защите от шумового воздействия:

выбор конструкций наружных ограждений, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию помещений зданий;

использование современного малошумного технологического оборудования;

установка шумозащитных окон в зданиях, расположенных в зоне неблагоприятного шумового воздействия;

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль автомобильной дороги и улиц жилой застройки.

Выбор мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на рассматриваемой территории следует проводить на основе результатов акустических расчетов или данных натурных измерений.

### 2.5.5 Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории

С целью снижения уровня загрязнения территории отходами рекомендуется организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов (включая уличный смет) на полигон твердых коммунальных отходов.

Санитарная очистка территорий предусматривает:

соблюдение основных принципов сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления;

очистку проезжей части автодорог и проездов, тротуаров, площадей, автостоянок от листьев, снега, льда, мусора, иных отходов;

обработку проезжей части автодорог, проездов, автостоянок и тротуаров противогололедными материалами;

регулярную санитарную очистку и подметание тротуаров, проезжей части улиц, проездов и площадей, имеющих асфальтовое покрытие;

полив дорожных покрытий;

уход за зелеными насаждениями.

Главными направлениями озеленения территории является: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Для создания системы зеленых насаждений рекомендуются следующие мероприятия по озеленению территории:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация шумозащитных зеленых насаждений.

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, природной среды.

## 2.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

На проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера:

аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО) (газопроводы, газорегуляторный пункт);

аварии на электроэнергетических системах (линии электропередачи);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (водопроводные, тепловые и канализационные сети, линии связи);

аварии на автомобильных дорогах.

Опасные метеорологические явления и процессы, такие как: переработка берегов, сильный ветер, сильные осадки, туман, заморозки, засуха, гроза, природные пожары не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

### 2.6.1 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности на ПВОО рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;

оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности трубопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

замены устаревшего оборудования на новое;

создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Одним из метода предотвращения возникновения ЧС является прогнозирование ЧС. Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для людей и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

### 2.6.2 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:

подготовка людей к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;

создание аварийного запаса противогололедных средств;

подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

## 2.7. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

### 2.7.1 Мероприятия по гражданской обороне

На основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение людей об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение людей об опасностях, связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

### 2.7.2 Гражданская оборона как система мер по подготовке к защите и по защите населения в военное время или вследствие этих действий

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите людей, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на территории проекта планировки, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий предусматривается устройство убежищ и противорадиационных укрытий.

Убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений, расположенных за границей проекта планировки. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для размещения противорадиационных укрытий могут быть использованы помещения жилых и общественных зданий, расположенных за границей проекта планировки. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СП 88.13330.2014 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

В соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств. Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарной части, станции технического обслуживания, расположенных за границей проекта планировки, с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### 2.7.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории проекта планировки, могут возникнуть результате неконтролируемого горения лесных массивов на сопряженной территории.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров.

На территории проекта планировки система обеспечения пожарной безопасности представлена филиалом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас - Югория», включающего пожарную часть и пожарную команду, расположенные на территории с. Чеускино.

С целью улучшения и совершенствования пожарной безопасности территории проекта планировки, а также в соответствии с решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п предусмотрено строительство отдельного поста на 2 автомобиля в с. Чеускино.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

## 3.1 Общие положения

Проект межевания территории улично-дорожной сети населенного пункта село Чеускино (далее также – проект межевания территории, проект межевания) подготовлен на основе решений проекта планировки территории улично-дорожной сети, для территорий общего пользования, занятых объектами улично-дорожной сети (площадью 24,0 га).

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков.

Проектом межевания предусматриваются действия по определению местоположения границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования и определению местоположения границ образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных и (или) муниципальных нужд.

Границы земельных участков определяются с учетом красных линий, установленных проектом планировки территории, границ смежных земельных участков, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

## 3.2 Основные решения проекта межевания территории

Проектом планировки территории установлены красные линии, которые закрепляют сложившуюся систему улично-дорожной сети, а также определяют планируемые границы территорий общего пользования и территорий, занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных объектов. В результате данных решений часть земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, частично располагается на территориях общего пользования.

В проекте межевания земельные участки, предоставленные под размещение линейных объектов (автомобильные дороги, улицы, линии электропередачи, линии связи и др.), мест для временной парковки автомобилей сохраняются без изменений и обозначаются на чертеже межевания как сохраняемые земельные участки. В отношении остальных земельных участков, права на которые зарегистрированы в установленном федеральным законодательством порядке, расположенных на территориях общего пользования, предлагается частичное изъятие, а также для земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и обременены правами третьих лиц. Земельные участки, в отношении которых предполагается изъятие для муниципальных нужд, будут образованы путем раздела существующих земельных участков, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. На территориях с неразграниченной формой собственности в границах красных линий проектом межевания предложено образование земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования.

Таким образом, с учетом решений проекта планировки в проекте межевания территории улично-дорожной сети предусмотрено:

определение границ образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд;

определение границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования.

Результатом настоящего проекта межевания является полностью разграниченная на земельные участки территория общего пользования, занятая объектами улично-дорожной сети.

Сведения об образуемых земельных участках, а также о земельных участках, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с решениями проекта межевания (координатное описание местоположения границ земельных участков, площадь, вид разрешенного использования и иные характеристики) приведены в Приложении.

### 3.2.1 Предложения по установлению публичных сервитутов

В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на чертеже межевания подлежат отображению границы зон действия публичных сервитутов.

Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для:

прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

иных случаев, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

В период подготовки проекта межевания сведения о зарегистрированных публичных сервитутах в границах проектируемой территории в государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

Для линейных объектов инженерной инфраструктуры рекомендовано установление охранных зон, режим использования которых включает, в том числе обеспечение доступа к объектам инженерной инфраструктуры в целях их обслуживания и ремонта. Установление охранных зон осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным федеральным законодательством. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий должны быть переданы в государственный кадастр недвижимости.

В процессе разработки проекта межевания территории улично-дорожной сети в границах населенного пункта село Чеускино необходимость установления публичных сервитутов не выявлена.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОРПУС»

Проект планировки и проект межевания

территории улично-дорожной сети

на планируемые объекты местного значения и

объекты инвестиционной деятельности

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА село чеускино СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации

Нефтеюганского района»

Муниципальный контракт: № 7-2018-К

Исполнитель: ООО «Корпус»

Директор	___________________	Ю.П. Воронов

Главный архитектор проекта	___________________	Е.В. Сысоева

Архитектор	___________________	А.О. Малимонова

Новосибирск 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ВВедение	28

2 Координатное описание границ образуемых и изменяемых земельных участков	29

2.1 Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков	29

2.2 Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков	32

3 Координатное описание местоположения красных линий планировочных элементов	36

3.1 Ведомость координат поворотных точек красных линий элементов планировочной структуры	36

# ВВедение

Настоящее приложение к «Положениям о характеристиках планируемого развития территории. Положениям об очередности планируемого развития территории» проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети в границах населённого пункта село Чеускино сельского поселения Сингапай содержит:

перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования и вид разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории;

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Приложение содержит ведомости координат поворотных точек красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории и ведомости координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков в составе проекта межевания территории.

# Координатное описание границ образуемых и изменяемых земельных участков

## 2.1 Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

| № п/п | Условный номер земельного участка | Адрес / описание местоположения | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земельного участка, кв. м | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Границы образуемых земельных участков |
| 1 | :ЗУ1 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 12 | Коммунальное обслуживание |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |
| 2 | :ЗУ11 | ул. Центральная, 21А | Раздел земельного участка | 86:08:0020601:354 | 431 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 3 | :ЗУ13 | ул. Болотная, 11 | Раздел земельного участка | 86:08:0020601:731 | 28 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |
| 4 | :ЗУ2 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 2793 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 5 | :ЗУ3 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 1666 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 6 | :ЗУ4 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 845 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 7 | :ЗУ5 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 572 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 8 | :ЗУ6 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 3641 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 9 | :ЗУ7 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 362 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 10 | :ЗУ8 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 29849 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 11 | :ЗУ9 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 39211 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12 | :ЗУ10 | - | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 192 | Земельные участки (территории) общего пользования |

## Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968137.85 | 3520766.11 | 72° 34' 25'' | 3,77 |
| 2 | 968138.98 | 3520769.71 | 162° 25' 43'' | 3,15 |
| 3 | 968135.98 | 3520770.66 | 252° 23' 23'' | 3,74 |
| 4 | 968134.85 | 3520767.1 | 341° 44' 14'' | 3,16 |

Земельный участок:ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968082.66 | 3520873.54 | 164° 2' 22'' | 10,33 |
| 2 | 968072.73 | 3520876.38 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 3 | 968072.72 | 3520876.38 | 344° 3' 17'' | 10,34 |
| 4 | 968183.14 | 3520895.24 | 76° 3' 51'' | 8,3 |
| 5 | 968185.14 | 3520903.3 | 122° 26' 17'' | 31,73 |
| 6 | 968168.12 | 3520930.08 | 166° 23' 55'' | 11,82 |
| 7 | 968156.63 | 3520932.86 | 296° 28' 56'' | 40,25 |
| 8 | 968174.58 | 3520896.83 | 315° 39' 16'' | 6,81 |
| 9 | 968179.45 | 3520892.07 | 40° 39' 55'' | 4,86 |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 967897.07 | 3520632.03 | 65° 41' 44'' | 1,7 |
| 2 | 967897.77 | 3520633.58 | 149° 32' 21'' | 12,51 |
| 3 | 967886.99 | 3520639.92 | 237° 0' 41'' | 2,72 |
| 4 | 967885.51 | 3520637.64 | 334° 6' 47'' | 12,85 |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968390.32 | 3520871.25 | 47° 35' 56'' | 29,01 |
| 2 | 968409.88 | 3520892.67 | 59° 45' 52'' | 15,79 |
| 3 | 968417.83 | 3520906.31 | 59° 47' 38'' | 9,86 |
| 4 | 968422.79 | 3520914.83 | 150° 13' 53'' | 12 |
| 5 | 968412.37 | 3520920.79 | 239° 49' 14'' | 5,89 |
| 6 | 968409.41 | 3520915.7 | 239° 47' 16'' | 7,45 |
| 7 | 968405.66 | 3520909.26 | 239° 47' 13'' | 3,8 |
| 8 | 968403.75 | 3520905.98 | 240° 1' 46'' | 6,93 |
| 9 | 968400.29 | 3520899.98 | 227° 3' 43'' | 6,09 |
| 10 | 968396.14 | 3520895.52 | 227° 48' 12'' | 22,56 |
| 11 | 968380.99 | 3520878.81 | 233° 54' 35'' | 12,05 |
| 12 | 968373.89 | 3520869.07 | 224° 42' 22'' | 1,38 |
| 13 | 968372.91 | 3520868.1 | 215° 22' 54'' | 14,94 |
| 14 | 968360.73 | 3520859.45 | 168° 18' 1'' | 27,96 |
| 15 | 968333.35 | 3520865.12 | 154° 25' 19'' | 53,48 |
| 16 | 968285.11 | 3520888.21 | 165° 32' 58'' | 53,66 |
| 17 | 968233.15 | 3520901.6 | 76° 33' 5'' | 6,62 |
| 18 | 968234.69 | 3520908.04 | 220° 48' 24'' | 16,34 |
| 19 | 968222.32 | 3520897.36 | 236° 16' 47'' | 5,28 |
| 20 | 968219.39 | 3520892.97 | 345° 3' 50'' | 24,25 |
| 21 | 968242.82 | 3520886.72 | 349° 37' 35'' | 7,44 |
| 22 | 968250.14 | 3520885.38 | 344° 22' 3'' | 9,05 |
| 23 | 968258.86 | 3520882.94 | 343° 52' 30'' | 14,91 |
| 24 | 968273.18 | 3520878.8 | 346° 12' 10'' | 8,13 |
| 25 | 968281.08 | 3520876.86 | 335° 23' 8'' | 11,96 |
| 26 | 968291.95 | 3520871.88 | 334° 7' 0'' | 41,71 |
| 27 | 968329.48 | 3520853.67 | 348° 17' 40'' | 34,65 |
| 28 | 968363.41 | 3520846.64 | 35° 22' 26'' | 21,14 |
| 29 | 968380.65 | 3520858.88 | 44° 45' 7'' | 3,27 |
| 30 | 968382.97 | 3520861.18 | 53° 52' 29'' | 12,47 |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 969010.3 | 3521214.68 | 26° 16' 53'' | 3,61 |
| 2 | 969013.54 | 3521216.28 | 117° 33' 10'' | 0,78 |
| 3 | 969013.18 | 3521216.97 | 117° 29' 10'' | 112,67 |
| 4 | 968961.18 | 3521316.92 | 209° 27' 57'' | 15,02 |
| 5 | 968948.1 | 3521309.53 | 297° 48' 18'' | 50,64 |
| 6 | 968971.72 | 3521264.74 | 297° 13' 35'' | 59,28 |
| 7 | 968998.84 | 3521212.03 | 13° 1' 13'' | 11,76 |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968656.34 | 3521132.95 | 109° 9' 40'' | 47,41 |
| 2 | 968640.78 | 3521177.73 | 195° 32' 4'' | 18 |
| 3 | 968623.44 | 3521172.91 | 289° 7' 37'' | 46,6 |
| 4 | 968638.71 | 3521128.88 | 12° 59' 58'' | 18,09 |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968462.07 | 3521088.1 | 109° 9' 39'' | 6,49 |
| 2 | 968459.94 | 3521094.23 | 109° 7' 29'' | 32,05 |
| 3 | 968449.44 | 3521124.51 | 196° 18' 43'' | 15,02 |
| 4 | 968435.02 | 3521120.29 | 289° 6' 30'' | 37,67 |
| 5 | 968447.35 | 3521084.7 | 13° 0' 22'' | 15,11 |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968324.41 | 3520656.38 | 68° 27' 20'' | 12,01 |
| 2 | 968328.82 | 3520667.55 | 161° 21' 33'' | 51,03 |
| 3 | 968280.47 | 3520683.86 | 103° 43' 40'' | 11,71 |
| 4 | 968277.69 | 3520695.24 | 71° 12' 32'' | 22,38 |
| 5 | 968284.9 | 3520716.43 | 69° 26' 17'' | 46,44 |
| 6 | 968301.21 | 3520759.91 | 64° 23' 48'' | 26,38 |
| 7 | 968312.61 | 3520783.7 | 163° 50' 8'' | 19,4 |
| 8 | 968293.98 | 3520789.1 | 293° 46' 7'' | 13,2 |
| 9 | 968299.3 | 3520777.02 | 254° 28' 55'' | 19,88 |
| 10 | 968293.98 | 3520757.86 | 247° 22' 48'' | 2,47 |
| 11 | 968293.03 | 3520755.58 | 340° 17' 31'' | 0,71 |
| 12 | 968293.7 | 3520755.34 | 247° 24' 29'' | 20,46 |
| 13 | 968285.84 | 3520736.45 | 244° 17' 31'' | 10,47 |
| 14 | 968281.3 | 3520727.02 | 168° 41' 49'' | 16,28 |
| 15 | 968265.34 | 3520730.21 | 251° 46' 30'' | 0,86 |
| 16 | 968265.07 | 3520729.39 | 253° 20' 48'' | 10,78 |
| 17 | 968261.98 | 3520719.06 | 166° 57' 31'' | 62,31 |
| 18 | 968201.28 | 3520733.12 | 164° 28' 59'' | 16,9 |
| 19 | 968185 | 3520737.64 | 111° 28' 55'' | 6,66 |
| 20 | 968182.56 | 3520743.84 | 76° 18' 48'' | 17,5 |
| 21 | 968186.7 | 3520760.84 | 76° 13' 55'' | 6,22 |
| 22 | 968188.18 | 3520766.88 | 163° 58' 3'' | 36,14 |
| 23 | 968153.45 | 3520776.86 | 292° 26' 56'' | 11,34 |
| 24 | 968157.78 | 3520766.38 | 345° 23' 11'' | 6,74 |
| 25 | 968164.3 | 3520764.68 | 344° 48' 33'' | 6,26 |
| 26 | 968170.34 | 3520763.04 | 344° 41' 57'' | 4,4 |
| 27 | 968174.58 | 3520761.88 | 256° 41' 53'' | 11,73 |
| 28 | 968171.88 | 3520750.46 | 255° 56' 45'' | 7,7 |
| 29 | 968170.01 | 3520742.99 | 291° 23' 26'' | 2,33 |
| 30 | 968170.86 | 3520740.82 | 291° 28' 39'' | 14,12 |
| 31 | 968176.03 | 3520727.68 | 344° 28' 42'' | 24,7 |
| 32 | 968199.83 | 3520721.07 | 347° 1' 10'' | 64,38 |
| 33 | 968262.56 | 3520706.61 | 283° 43' 42'' | 32,95 |
| 34 | 968270.38 | 3520674.6 | 341° 21' 54'' | 57,02 |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968486.27 | 3521065.56 | 192° 54' 16'' | 96,63 |
| 2 | 968392.08 | 3521043.98 | 220° 25' 37'' | 18,18 |
| 3 | 968378.24 | 3521032.19 | 18° 54' 2'' | 25,68 |
| 4 | 968402.54 | 3521040.51 | 16° 39' 21'' | 87,4 |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968044.79 | 3520499.47 | 72° 25' 6'' | 146,09 |
| 2 | 968088.92 | 3520638.74 | 5° 24' 14'' | 35,15 |
| 3 | 968123.91 | 3520642.05 | 94° 5' 32'' | 12,19 |
| 4 | 968123.04 | 3520654.21 | 185° 39' 31'' | 13,18 |
| 5 | 968109.92 | 3520652.91 | 162° 9' 46'' | 28,5 |
| 6 | 968082.79 | 3520661.64 | 162° 18' 11'' | 62,11 |
| 7 | 968023.62 | 3520680.52 | 157° 14' 51'' | 22,6 |
| 8 | 968002.78 | 3520689.26 | 157° 15' 22'' | 14,23 |
| 9 | 967989.66 | 3520694.76 | 67° 17' 8'' | 4,66 |
| 10 | 967991.46 | 3520699.06 | 140° 48' 45'' | 10,68 |
| 11 | 967983.18 | 3520705.81 | 146° 46' 6'' | 6,93 |
| 12 | 967977.38 | 3520709.61 | 162° 1' 36'' | 17,27 |
| 13 | 967960.95 | 3520714.94 | 162° 0' 27'' | 28,26 |
| 14 | 967934.07 | 3520723.67 | 72° 36' 25'' | 51,65 |
| 15 | 967949.51 | 3520772.96 | 342° 37' 56'' | 32,43 |
| 16 | 967980.46 | 3520763.28 | 343° 14' 45'' | 14,01 |
| 17 | 967993.88 | 3520759.24 | 12° 43' 22'' | 22,11 |
| 18 | 968015.45 | 3520764.11 | 12° 43' 14'' | 32,43 |
| 19 | 968047.08 | 3520771.25 | 344° 0' 41'' | 9,11 |
| 20 | 968055.84 | 3520768.74 | 344° 0' 44'' | 38,88 |
| 21 | 968093.22 | 3520758.03 | 73° 35' 50'' | 7,4 |
| 22 | 968095.31 | 3520765.13 | 345° 4' 35'' | 46,67 |
| 23 | 968140.41 | 3520753.11 | 111° 40' 27'' | 15,05 |
| 24 | 968134.85 | 3520767.1 | 165° 12' 45'' | 47,92 |
| 25 | 968088.52 | 3520779.33 | 255° 1' 21'' | 5,61 |
| 26 | 968087.07 | 3520773.91 | 172° 6' 24'' | 10,27 |
| 27 | 968076.9 | 3520775.32 | 167° 0' 19'' | 2,4 |
| 28 | 968074.56 | 3520775.86 | 163° 21' 8'' | 8,52 |
| 29 | 968066.4 | 3520778.3 | 164° 19' 52'' | 18,22 |
| 30 | 968048.86 | 3520783.22 | 183° 21' 59'' | 4,43 |
| 31 | 968044.44 | 3520782.96 | 192° 43' 28'' | 38,77 |
| 32 | 968006.62 | 3520774.42 | 250° 59' 26'' | 3,47 |
| 33 | 968005.49 | 3520771.14 | 162° 31' 6'' | 5,89 |
| 34 | 967999.87 | 3520772.91 | 162° 33' 36'' | 48,08 |
| 35 | 967954 | 3520787.32 | 72° 37' 40'' | 100,07 |
| 36 | 967983.88 | 3520882.83 | 163° 14' 5'' | 14,98 |
| 37 | 967969.54 | 3520887.15 | 252° 37' 14'' | 99,9 |
| 38 | 967939.7 | 3520791.81 | 162° 25' 30'' | 240,23 |
| 39 | 967710.68 | 3520864.35 | 71° 36' 18'' | 49,88 |
| 40 | 967726.42 | 3520911.68 | 71° 36' 48'' | 22,57 |
| 41 | 967733.54 | 3520933.1 | 74° 0' 6'' | 5,95 |
| 42 | 967735.18 | 3520938.82 | 71° 13' 10'' | 25,16 |
| 43 | 967743.28 | 3520962.64 | 158° 3' 26'' | 23,31 |
| 44 | 967721.66 | 3520971.35 | 252° 17' 17'' | 55,88 |
| 45 | 967704.66 | 3520918.12 | 252° 4' 23'' | 49,93 |
| 46 | 967689.29 | 3520870.61 | 162° 45' 33'' | 83 |
| 47 | 967610.02 | 3520895.21 | 145° 32' 41'' | 35,51 |
| 48 | 967580.74 | 3520915.3 | 233° 3' 46'' | 17,04 |
| 49 | 967570.5 | 3520901.68 | 327° 9' 44'' | 38,23 |
| 50 | 967602.62 | 3520880.95 | 239° 46' 44'' | 31,63 |
| 51 | 967586.7 | 3520853.62 | 162° 44' 8'' | 46,6 |
| 52 | 967542.2 | 3520867.45 | 230° 29' 34'' | 17,21 |
| 53 | 967531.25 | 3520854.17 | 342° 48' 50'' | 62,1 |
| 54 | 967590.58 | 3520835.82 | 328° 55' 12'' | 76,13 |
| 55 | 967655.78 | 3520796.52 | 328° 11' 24'' | 9,64 |
| 56 | 967663.97 | 3520791.44 | 329° 53' 17'' | 16,84 |
| 57 | 967678.54 | 3520782.99 | 330° 0' 3'' | 45,54 |
| 58 | 967717.98 | 3520760.22 | 319° 45' 32'' | 41,76 |
| 59 | 967749.86 | 3520733.24 | 53° 44' 46'' | 0,37 |
| 60 | 967750.08 | 3520733.54 | 322° 47' 10'' | 22,65 |
| 61 | 967768.12 | 3520719.84 | 319° 36' 51'' | 14,42 |
| 62 | 967779.1 | 3520710.5 | 322° 54' 47'' | 11,61 |
| 63 | 967788.36 | 3520703.5 | 319° 27' 39'' | 12 |
| 64 | 967797.48 | 3520695.7 | 320° 40' 39'' | 13,37 |
| 65 | 967807.82 | 3520687.23 | 315° 47' 5'' | 6,19 |
| 66 | 967812.26 | 3520682.91 | 323° 42' 45'' | 12,79 |
| 67 | 967822.57 | 3520675.34 | 322° 24' 42'' | 17,71 |
| 68 | 967836.6 | 3520664.54 | 322° 34' 16'' | 20,5 |
| 69 | 967852.88 | 3520652.08 | 19° 26' 24'' | 0,36 |
| 70 | 967853.22 | 3520652.2 | 326° 19' 41'' | 17,64 |
| 71 | 967867.9 | 3520642.42 | 324° 37' 31'' | 19,62 |
| 72 | 967883.9 | 3520631.06 | 324° 13' 48'' | 2,29 |
| 73 | 967885.76 | 3520629.72 | 323° 53' 36'' | 18,62 |
| 74 | 967900.8 | 3520618.75 | 328° 46' 23'' | 19,42 |
| 75 | 967917.41 | 3520608.68 | 331° 31' 51'' | 20,06 |
| 76 | 967935.04 | 3520599.12 | 321° 30' 15'' | 10,36 |
| 77 | 967943.15 | 3520592.67 | 295° 56' 53'' | 53,57 |
| 78 | 967966.59 | 3520544.5 | 5° 5' 44'' | 16,78 |
| 79 | 967983.3 | 3520545.99 | 127° 42' 58'' | 18,01 |
| 80 | 967972.28 | 3520560.24 | 115° 58' 25'' | 19,93 |
| 81 | 967963.55 | 3520578.16 | 115° 48' 37'' | 29,19 |
| 82 | 967950.84 | 3520604.44 | 152° 34' 51'' | 25,8 |
| 83 | 967927.94 | 3520616.32 | 152° 31' 23'' | 7,87 |
| 84 | 967920.96 | 3520619.95 | 149° 33' 6'' | 11,82 |
| 85 | 967910.77 | 3520625.94 | 65° 42' 47'' | 30,49 |
| 86 | 967923.31 | 3520653.73 | 87° 4' 42'' | 42,58 |
| 87 | 967925.48 | 3520696.25 | 72° 34' 52'' | 13,73 |
| 88 | 967929.59 | 3520709.35 | 342° 0' 36'' | 28,1 |
| 89 | 967956.32 | 3520700.67 | 13° 15' 21'' | 4,27 |
| 90 | 967960.48 | 3520701.65 | 330° 58' 33'' | 34,61 |
| 91 | 967990.74 | 3520684.86 | 331° 41' 4'' | 20,79 |
| 92 | 968009.04 | 3520675 | 341° 7' 32'' | 24,73 |
| 93 | 968032.44 | 3520667 | 338° 58' 22'' | 24,19 |
| 94 | 968055.02 | 3520658.32 | 249° 26' 38'' | 0,34 |
| 95 | 968054.9 | 3520658 | 342° 10' 20'' | 26,26 |
| 96 | 968079.9 | 3520649.96 | 252° 24' 6'' | 40,29 |
| 97 | 968067.72 | 3520611.56 | 252° 5' 37'' | 25,37 |
| 98 | 968059.92 | 3520587.42 | 253° 5' 53'' | 12,18 |
| 99 | 968056.38 | 3520575.77 | 252° 24' 39'' | 73,27 |
| 100 | 968034.24 | 3520505.93 | 328° 31' 12'' | 12,37 |
| 101 | 967898.72 | 3520635.67 | 65° 43' 26'' | 23,74 |
| 102 | 967908.48 | 3520657.31 | 87° 4' 11'' | 41,66 |
| 103 | 967910.61 | 3520698.92 | 72° 36' 56'' | 82,27 |
| 104 | 967935.19 | 3520777.43 | 162° 24' 24'' | 148,78 |
| 105 | 967793.37 | 3520822.4 | 167° 22' 37'' | 6,59 |
| 106 | 967786.94 | 3520823.84 | 164° 13' 21'' | 21,55 |
| 107 | 967766.2 | 3520829.7 | 162° 53' 50'' | 3,81 |
| 108 | 967762.56 | 3520830.82 | 168° 20' 36'' | 28,51 |
| 109 | 967734.64 | 3520836.58 | 162° 45' 23'' | 37,11 |
| 110 | 967699.2 | 3520847.58 | 252° 0' 13'' | 17,35 |
| 111 | 967693.84 | 3520831.08 | 261° 4' 49'' | 4,51 |
| 112 | 967693.14 | 3520826.62 | 343° 36' 38'' | 1,42 |
| 113 | 967694.5 | 3520826.22 | 258° 26' 3'' | 8,78 |
| 114 | 967692.74 | 3520817.62 | 279° 27' 44'' | 5,47 |
| 115 | 967693.64 | 3520812.22 | 296° 44' 53'' | 2,8 |
| 116 | 967694.9 | 3520809.72 | 312° 19' 28'' | 3,03 |
| 117 | 967696.94 | 3520807.48 | 322° 29' 45'' | 22,77 |
| 118 | 967715 | 3520793.62 | 333° 37' 58'' | 5,18 |
| 119 | 967719.64 | 3520791.32 | 322° 44' 14'' | 39,08 |
| 120 | 967750.74 | 3520767.66 | 319° 38' 25'' | 27,8 |
| 121 | 967771.92 | 3520749.66 | 310° 48' 41'' | 52,66 |
| 122 | 967806.34 | 3520709.8 | 307° 2' 6'' | 6,94 |
| 123 | 967810.52 | 3520704.26 | 315° 35' 22'' | 18,56 |
| 124 | 967823.78 | 3520691.27 | 238° 24' 58'' | 1,58 |
| 125 | 967822.95 | 3520689.92 | 238° 25' 19'' | 1,28 |
| 126 | 967822.28 | 3520688.83 | 318° 7' 54'' | 6,08 |
| 127 | 967826.81 | 3520684.77 | 318° 46' 34'' | 17,07 |
| 128 | 967839.65 | 3520673.52 | 322° 12' 51'' | 1,13 |
| 129 | 967840.54 | 3520672.83 | 322° 16' 15'' | 16,54 |
| 130 | 967853.62 | 3520662.71 | 58° 13' 33'' | 1,58 |
| 131 | 967854.45 | 3520664.05 | 322° 26' 22'' | 34,84 |
| 132 | 967882.07 | 3520642.81 | 329° 34' 12'' | 5,71 |
| 133 | 967886.99 | 3520639.92 | 237° 0' 41'' | 2,72 |
| 134 | 967885.51 | 3520637.64 | 334° 6' 47'' | 12,85 |
| 135 | 967897.07 | 3520632.03 | 65° 41' 44'' | 1,7 |
| 136 | 967897.77 | 3520633.58 | 65° 33' 22'' | 2,3 |
| 137 | 967668.7 | 3520806.24 | 72° 15' 36'' | 50,57 |
| 138 | 967684.11 | 3520854.41 | 162° 53' 17'' | 73,68 |
| 139 | 967613.69 | 3520876.09 | 240° 43' 39'' | 31,43 |
| 140 | 967598.32 | 3520848.67 | 328° 54' 56'' | 82,18 |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330° 58' 42" | 15,1 | 967902,64 | 3521204,62 |
| 2 | 248° 20' 28" | 82,8 | 967915,87 | 3521197,28 |
| 3 | 289° 1' 50" | 59,3 | 967885,32 | 3521120,35 |
| 4 | 345° 9' 29" | 92,6 | 967904,66 | 3521064,28 |
| 5 | 344° 15' 24" | 91,1 | 967994,21 | 3521040,55 |
| 6 | 5° 26' 14" | 37,8 | 968081,9 | 3521015,83 |
| 7 | 73° 9' 19" | 81,9 | 968119,51 | 3521019,41 |
| 8 | 343° 8' 49" | 15,0 | 968143,25 | 3521097,82 |
| 9 | 253° 9' 11" | 88,2 | 968157,61 | 3521093,47 |
| 10 | 296° 39' 21" | 118,3 | 968132,05 | 3521009,06 |
| 11 | 122° 26' 16" | 31,7 | 968185,14 | 3520903,3 |
| 12 | 166° 23' 55" | 11,8 | 968168,12 | 3520930,08 |
| 13 | 116° 29' 35" | 57,2 | 968156,63 | 3520932,86 |
| 14 | 116° 29' 52" | 22,9 | 968131,13 | 3520984,02 |
| 15 | 185° 26' 1" | 40,6 | 968120,93 | 3521004,48 |
| 16 | 164° 22' 34" | 94,9 | 968080,56 | 3521000,64 |
| 17 | 164° 37' 8" | 37,9 | 967989,16 | 3521026,2 |
| 18 | 164° 55' 5" | 61,8 | 967952,59 | 3521036,26 |
| 19 | 109° 3' 6" | 64,0 | 967892,92 | 3521052,34 |
| 20 | 90° 0' 0" | 0,0 | 967872,02 | 3521112,86 |
| 21 | 164° 13' 40" | 86,2 | 967872,02 | 3521112,86 |
| 22 | 213° 4' 53" | 44,1 | 967789,03 | 3521136,3 |
| 23 | 222° 37' 45" | 39,7 | 967752,05 | 3521112,21 |
| 24 | 227° 21' 19" | 39,9 | 967722,87 | 3521085,35 |
| 25 | 230° 20' 57" | 47,9 | 967695,83 | 3521055,99 |
| 26 | 232° 31' 37" | 4,8 | 967665,29 | 3521019,14 |
| 27 | 230° 51' 25" | 21,5 | 967662,4 | 3521015,37 |
| 28 | 320° 52' 8" | 12,7 | 967648,84 | 3520998,71 |
| 29 | 359° 38' 16" | 17,4 | 967658,71 | 3520990,68 |
| 30 | 9° 42' 39" | 19,3 | 967676,11 | 3520990,57 |
| 31 | 351° 35' 30" | 41,6 | 967695,16 | 3520993,83 |
| 32 | 337° 58' 4" | 6,0 | 967736,36 | 3520987,74 |
| 33 | 340° 17' 49" | 25,2 | 967741,92 | 3520985,49 |
| 34 | 339° 54' 0" | 78,5 | 967765,6 | 3520977,01 |
| 35 | 340° 51' 18" | 23,5 | 967839,3 | 3520950,04 |
| 36 | 342° 26' 5" | 13,1 | 967861,48 | 3520942,34 |
| 37 | 342° 13' 17" | 85,3 | 967873,99 | 3520938,38 |
| 38 | 342° 25' 28" | 33,5 | 967955,2 | 3520912,34 |
| 39 | 342° 0' 45" | 1,6 | 967987,15 | 3520902,22 |
| 40 | 343° 1' 9" | 47,0 | 967988,69 | 3520901,72 |
| 41 | 342° 35' 26" | 1,2 | 968033,62 | 3520888 |
| 42 | 343° 36' 23" | 32,8 | 968034,8 | 3520887,63 |
| 43 | 343° 1' 32" | 4,6 | 968066,31 | 3520878,36 |
| 44 | 342° 30' 5" | 2,1 | 968070,7 | 3520877,02 |
| 45 | 344° 2' 21" | 10,3 | 968072,73 | 3520876,38 |
| 46 | 343° 15' 40" | 2,8 | 968082,66 | 3520873,54 |
| 47 | 343° 46' 8" | 56,2 | 968085,32 | 3520872,74 |
| 48 | 342° 55' 15" | 16,0 | 968139,32 | 3520857,02 |
| 49 | 343° 4' 8" | 20,1 | 968154,65 | 3520852,31 |
| 50 | 241° 58' 35" | 8,3 | 968173,9 | 3520846,45 |
| 51 | 337° 59' 38" | 25,0 | 968170,02 | 3520839,16 |
| 52 | 71° 37' 4" | 10,3 | 968193,18 | 3520829,8 |
| 53 | 343° 4' 8" | 34,3 | 968196,43 | 3520839,58 |
| 54 | 342° 30' 50" | 29,0 | 968229,28 | 3520829,58 |
| 55 | 343° 58' 38" | 22,4 | 968256,96 | 3520820,86 |
| 56 | 342° 5' 6" | 24,4 | 968278,48 | 3520814,68 |
| 57 | 340° 18' 41" | 14,5 | 968301,68 | 3520807,18 |
| 58 | 343° 56' 38" | 2,1 | 968315,29 | 3520802,31 |
| 59 | 344° 43' 45" | 115,6 | 968317,34 | 3520801,72 |
| 60 | 256° 13' 6" | 13,6 | 968428,87 | 3520771,27 |
| 61 | 162° 54' 52" | 29,0 | 968425,62 | 3520758,02 |
| 62 | 164° 17' 47" | 26,0 | 968397,9 | 3520766,54 |
| 63 | 254° 4' 30" | 3,8 | 968372,86 | 3520773,58 |
| 64 | 162° 31' 51" | 25,0 | 968371,81 | 3520769,9 |
| 65 | 232° 39' 27" | 3,4 | 968348,01 | 3520777,39 |
| 66 | 164° 52' 38" | 34,5 | 968345,95 | 3520774,69 |
| 67 | 163° 50' 7" | 19,4 | 968312,61 | 3520783,7 |
| 68 | 163° 11' 0" | 10,3 | 968293,98 | 3520789,1 |
| 69 | 163° 11' 28" | 10,0 | 968284,12 | 3520792,08 |
| 70 | 163° 15' 11" | 4,6 | 968274,52 | 3520794,98 |
| 71 | 163° 5' 40" | 106,3 | 968270,1 | 3520796,31 |
| 72 | 252° 11' 40" | 2,9 | 968168,43 | 3520827,21 |
| 73 | 161° 22' 19" | 1,9 | 968167,55 | 3520824,47 |
| 74 | 255° 39' 53" | 49,8 | 968165,77 | 3520825,07 |
| 75 | 292° 26' 55" | 11,3 | 968153,45 | 3520776,86 |
| 76 | 254° 49' 12" | 5,3 | 968157,78 | 3520766,38 |
| 77 | 255° 46' 13" | 4,3 | 968156,38 | 3520761,22 |
| 78 | 254° 18' 18" | 2,5 | 968155,32 | 3520757,04 |
| 79 | 255° 3' 20" | 14,2 | 968154,64 | 3520754,62 |
| 80 | 262° 48' 43" | 42,9 | 968150,97 | 3520740,87 |
| 81 | 261° 4' 57" | 36,6 | 968145,6 | 3520698,29 |
| 82 | 255° 21' 0" | 5,0 | 968139,92 | 3520662,09 |
| 83 | 343° 52' 1" | 59,6 | 968138,66 | 3520657,27 |
| 84 | 341° 44' 29" | 113,9 | 968195,91 | 3520640,71 |
| 85 | 68° 22' 53" | 55,2 | 968304,06 | 3520605,03 |
| 86 | 68° 27' 19" | 12,0 | 968324,41 | 3520656,38 |
| 87 | 49° 29' 29" | 32,1 | 968328,82 | 3520667,55 |
| 88 | 341° 29' 0" | 62,2 | 968349,7 | 3520691,99 |
| 89 | 252° 15' 19" | 11,8 | 968408,7 | 3520672,23 |
| 90 | 161° 40' 6" | 54,3 | 968405,1 | 3520660,98 |
| 91 | 229° 29' 30" | 22,0 | 968353,58 | 3520678,05 |
| 92 | 248° 23' 10" | 76,6 | 968339,27 | 3520661,3 |
| 93 | 161° 45' 2" | 11,7 | 968311,06 | 3520590,1 |
| 94 | 161° 45' 5" | 112,7 | 968299,93 | 3520593,77 |
| 95 | 165° 37' 28" | 57,4 | 968192,87 | 3520629,07 |
| 96 | 185° 22' 18" | 13,5 | 968137,31 | 3520643,31 |
| 97 | 94° 5' 32" | 12,2 | 968123,91 | 3520642,05 |
| 98 | 72° 36' 14" | 42,4 | 968123,04 | 3520654,21 |
| 99 | 75° 52' 54" | 5,1 | 968135,71 | 3520694,65 |
| 100 | 165° 38' 7" | 0,8 | 968136,95 | 3520699,58 |
| 101 | 85° 24' 38" | 53,5 | 968136,13 | 3520699,79 |
| 102 | 111° 40' 27" | 15,1 | 968140,41 | 3520753,11 |
| 103 | 341° 44' 13" | 3,2 | 968134,85 | 3520767,1 |
| 104 | 72° 34' 24" | 3,8 | 968137,85 | 3520766,11 |
| 105 | 162° 25' 43" | 3,1 | 968138,98 | 3520769,71 |
| 106 | 72° 27' 47" | 63,6 | 968135,98 | 3520770,66 |
| 107 | 163° 14' 27" | 178,8 | 968155,13 | 3520831,26 |
| 108 | 163° 14' 5" | 15,0 | 967983,88 | 3520882,83 |
| 109 | 160° 10' 40" | 67,8 | 967969,54 | 3520887,15 |
| 110 | 162° 22' 19" | 42,7 | 967905,76 | 3520910,14 |
| 111 | 160° 45' 24" | 58,7 | 967865,1 | 3520923,06 |
| 112 | 159° 9' 27" | 4,2 | 967809,64 | 3520942,42 |
| 113 | 159° 50' 7" | 17,8 | 967805,7 | 3520943,92 |
| 114 | 161° 30' 34" | 13,1 | 967788,98 | 3520950,06 |
| 115 | 162° 7' 16" | 4,6 | 967776,6 | 3520954,2 |
| 116 | 166° 20' 45" | 29,8 | 967772,26 | 3520955,6 |
| 117 | 158° 3' 25" | 23,3 | 967743,28 | 3520962,64 |
| 118 | 170° 53' 12" | 29,7 | 967721,66 | 3520971,35 |
| 119 | 185° 4' 9" | 1,2 | 967692,36 | 3520976,05 |
| 120 | 185° 34' 45" | 23,5 | 967691,12 | 3520975,94 |
| 121 | 179° 35' 22" | 39,1 | 967667,78 | 3520973,66 |
| 122 | 230° 43' 37" | 75,7 | 967628,69 | 3520973,94 |
| 123 | 233° 3' 46" | 17,0 | 967580,74 | 3520915,3 |
| 124 | 230° 25' 2" | 44,4 | 967570,5 | 3520901,68 |
| 125 | 230° 29' 33" | 17,2 | 967542,2 | 3520867,45 |
| 126 | 231° 5' 38" | 21,4 | 967531,25 | 3520854,17 |
| 127 | 231° 27' 16" | 25,0 | 967517,78 | 3520837,48 |
| 128 | 229° 18' 10" | 20,7 | 967502,18 | 3520817,9 |
| 129 | 233° 7' 48" | 13,7 | 967488,66 | 3520802,18 |
| 130 | 230° 49' 59" | 47,7 | 967480,44 | 3520791,22 |
| 131 | 326° 29' 37" | 34,6 | 967450,34 | 3520754,27 |
| 132 | 230° 59' 7" | 10,8 | 967479,19 | 3520735,17 |
| 133 | 147° 57' 28" | 34,7 | 967472,36 | 3520726,74 |
| 134 | 147° 58' 28" | 15,1 | 967442,93 | 3520745,16 |
| 135 | 50° 56' 24" | 355,3 | 967430,14 | 3520753,16 |
| 136 | 50° 28' 2" | 48,4 | 967654,03 | 3521029,05 |
| 137 | 47° 10' 12" | 36,8 | 967684,83 | 3521066,37 |
| 138 | 44° 46' 3" | 8,7 | 967709,84 | 3521093,35 |
| 139 | 41° 53' 53" | 34,0 | 967716,03 | 3521099,49 |
| 140 | 33° 54' 49" | 54,7 | 967741,32 | 3521122,18 |
| 141 | 344° 8' 35" | 89,7 | 967786,7 | 3521152,69 |
| 142 | 303° 14' 28" | 309,2 | 967872,99 | 3521128,18 |
| 143 | 346° 53' 26" | 3,0 | 968042,46 | 3520869,61 |
| 144 | 256° 50' 46" | 3,8 | 968045,38 | 3520868,93 |
| 145 | 166° 44' 54" | 3,0 | 968044,52 | 3520865,25 |
| 146 | 112° 18' 24" | 366,1 | 968041,59 | 3520865,94 |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 968193.08 | 3520882.51 | 61° 57' 40'' | 12 |
| 2 | 968198.72 | 3520893.1 | 151° 59' 17'' | 7,79 |
| 3 | 968191.84 | 3520896.76 | 135° 41' 33'' | 9,36 |
| 4 | 968185.14 | 3520903.3 | 256° 3' 51'' | 8,3 |
| 5 | 968183.14 | 3520895.24 | 220° 39' 55'' | 4,86 |
| 6 | 968179.45 | 3520892.07 | 315° 43' 21'' | 7,29 |
| 7 | 968184.67 | 3520886.98 | 332° 0' 32'' | 9,52 |

# Координатное описание местоположения красных линий планировочных элементов

## 3.1 Ведомость координат поворотных точек красных линий элементов планировочной структуры

Номер элемента планировочной структуры 01:01:01

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6° 11' 30" | 17,9 | 972256,19 | 3530397,72 |
| 2 | 7° 56' 36" | 14,8 | 972273,98 | 3530399,65 |
| 3 | 6° 22' 4" | 27,3 | 972288,6 | 3530401,69 |
| 4 | 7° 34' 1" | 24,8 | 972315,75 | 3530404,72 |
| 5 | 8° 2' 9" | 23,2 | 972340,29 | 3530407,98 |
| 6 | 8° 8' 31" | 6,8 | 972363,31 | 3530411,23 |
| 7 | 7° 11' 57" | 35,4 | 972370,02 | 3530412,19 |
| 8 | 5° 24' 23" | 62,8 | 972405,17 | 3530416,63 |
| 9 | 4° 23' 11" | 32,2 | 972467,72 | 3530422,55 |
| 10 | 359° 47' 35" | 33,3 | 972499,79 | 3530425,01 |
| 11 | 356° 51' 56" | 11,2 | 972533,05 | 3530424,89 |
| 12 | 358° 32' 11" | 30,5 | 972544,19 | 3530424,28 |
| 13 | 359° 10' 15" | 12,4 | 972574,72 | 3530423,5 |
| 14 | 359° 25' 37" | 4,0 | 972587,16 | 3530423,32 |
| 15 | 359° 5' 12" | 27,0 | 972591,16 | 3530423,28 |
| 16 | 358° 37' 50" | 17,6 | 972618,14 | 3530422,85 |
| 17 | 84° 1' 9" | 1,1 | 972635,71 | 3530422,43 |
| 18 | 87° 39' 48" | 26,5 | 972635,82 | 3530423,48 |
| 19 | 87° 42' 29" | 41,3 | 972636,9 | 3530449,95 |
| 20 | 88° 15' 40" | 67,6 | 972638,55 | 3530491,18 |
| 21 | 86° 8' 10" | 29,1 | 972640,6 | 3530558,71 |
| 22 | 81° 46' 30" | 18,0 | 972642,56 | 3530587,73 |
| 23 | 92° 41' 1" | 3,2 | 972645,13 | 3530605,51 |
| 24 | 82° 50' 57" | 19,3 | 972644,98 | 3530608,71 |
| 25 | 2° 42' 18" | 109,5 | 972647,38 | 3530627,84 |
| 26 | 274° 45' 0" | 3,5 | 972756,8 | 3530633,01 |
| 27 | 2° 34' 0" | 43,1 | 972757,09 | 3530629,52 |
| 28 | 88° 7' 12" | 70,7 | 972800,14 | 3530631,45 |
| 29 | 58° 12' 3" | 4,7 | 972802,46 | 3530702,14 |
| 30 | 85° 41' 18" | 35,2 | 972804,94 | 3530706,14 |
| 31 | 179° 16' 40" | 69,8 | 972807,59 | 3530741,29 |
| 32 | 104° 23' 26" | 15,3 | 972737,78 | 3530742,17 |
| 33 | 88° 12' 37" | 63,1 | 972733,98 | 3530756,98 |
| 34 | 88° 45' 20" | 90,3 | 972735,95 | 3530820,03 |
| 35 | 358° 33' 27" | 2,8 | 972737,91 | 3530910,26 |
| 36 | 89° 28' 58" | 19,9 | 972740,69 | 3530910,19 |
| 37 | 84° 31' 39" | 369,2 | 972740,87 | 3530930,13 |
| 38 | 139° 29' 43" | 5,1 | 972776,08 | 3531297,66 |
| 39 | 205° 34' 4" | 2,8 | 972772,17 | 3531301 |
| 40 | 205° 33' 47" | 7,2 | 972769,62 | 3531299,78 |
| 41 | 170° 43' 0" | 43,6 | 972763,16 | 3531296,69 |
| 42 | 155° 59' 40" | 40,6 | 972720,09 | 3531303,73 |
| 43 | 153° 5' 41" | 246,3 | 972683,04 | 3531320,23 |
| 44 | 187° 12' 4" | 32,6 | 972463,39 | 3531431,69 |
| 45 | 223° 54' 38" | 223,6 | 972431,02 | 3531427,6 |
| 46 | 279° 43' 12" | 123,8 | 972269,96 | 3531272,55 |
| 47 | 267° 6' 41" | 82,4 | 972290,87 | 3531150,48 |
| 48 | 0° 29' 30" | 2,3 | 972286,72 | 3531068,23 |
| 49 | 2° 3' 7" | 6,1 | 972289,05 | 3531068,25 |
| 50 | 90° 0' 0" | 0,2 | 972295,19 | 3531068,47 |
| 51 | 2° 17' 26" | 1,0 | 972295,35 | 3531068,47 |
| 52 | 1° 58' 29" | 0,6 | 972296,35 | 3531068,51 |
| 53 | 2° 1' 27" | 35,1 | 972296,93 | 3531068,53 |
| 54 | 12° 9' 31" | 26,9 | 972332,01 | 3531069,77 |
| 55 | 0° 30' 6" | 21,7 | 972358,28 | 3531075,43 |
| 56 | 266° 56' 49" | 9,0 | 972379,97 | 3531075,62 |
| 57 | 180° 33' 7" | 10,4 | 972379,49 | 3531066,62 |
| 58 | 90° 0' 0" | 0,1 | 972369,11 | 3531066,52 |
| 59 | 180° 28' 40" | 9,6 | 972369 | 3531066,52 |
| 60 | 193° 58' 9" | 22,9 | 972359,41 | 3531066,44 |
| 61 | 193° 50' 5" | 4,1 | 972337,22 | 3531060,92 |
| 62 | 181° 13' 39" | 18,2 | 972333,2 | 3531059,93 |
| 63 | 186° 5' 10" | 20,9 | 972315 | 3531059,54 |
| 64 | 179° 42' 49" | 8,0 | 972294,18 | 3531057,32 |
| 65 | 267° 6' 33" | 102,1 | 972286,17 | 3531057,36 |
| 66 | 267° 6' 11" | 32,5 | 972281,02 | 3530955,37 |
| 67 | 267° 6' 39" | 42,9 | 972279,38 | 3530922,96 |
| 68 | 267° 6' 6" | 60,1 | 972277,22 | 3530880,16 |
| 69 | 267° 6' 42" | 20,0 | 972274,18 | 3530820,11 |
| 70 | 267° 6' 22" | 395,8 | 972273,17 | 3530800,09 |
| 71 | 292° 50' 52" | 7,7 | 972253,19 | 3530404,84 |

Номер элемента планировочной структуры 01:01:02

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44° 14' 3" | 231,8 | 972266,12 | 3531295,79 |
| 2 | 136° 59' 23" | 85,9 | 972432,18 | 3531457,47 |
| 3 | 136° 58' 48" | 26,2 | 972369,34 | 3531516,09 |
| 4 | 136° 59' 22" | 46,0 | 972350,19 | 3531533,96 |
| 5 | 187° 9' 57" | 5,2 | 972316,53 | 3531565,36 |
| 6 | 187° 11' 3" | 51,7 | 972311,36 | 3531564,71 |
| 7 | 187° 12' 0" | 23,6 | 972260,11 | 3531558,25 |
| 8 | 187° 11' 58" | 13,3 | 972236,68 | 3531555,29 |
| 9 | 279° 27' 38" | 55,8 | 972223,46 | 3531553,62 |
| 10 | 279° 22' 28" | 79,5 | 972232,64 | 3531498,53 |
| 11 | 279° 21' 47" | 74,1 | 972245,59 | 3531420,09 |
| 12 | 279° 24' 2" | 51,9 | 972257,64 | 3531347,01 |

Номер элемента планировочной структуры 01:01:03

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182° 27' 12" | 98,1 | 972232,98 | 3530404,9 |
| 2 | 182° 26' 59" | 47,5 | 972134,96 | 3530400,7 |
| 3 | 177° 54' 10" | 3,6 | 972087,51 | 3530398,67 |
| 4 | 183° 9' 44" | 3,6 | 972083,96 | 3530398,8 |
| 5 | 183° 9' 31" | 19,6 | 972080,34 | 3530398,6 |
| 6 | 182° 24' 0" | 5,0 | 972060,77 | 3530397,52 |
| 7 | 181° 54' 55" | 96,0 | 972055,76 | 3530397,31 |
| 8 | 183° 1' 25" | 22,0 | 971959,78 | 3530394,1 |
| 9 | 183° 36' 49" | 22,8 | 971937,82 | 3530392,94 |
| 10 | 183° 35' 53" | 39,0 | 971915,02 | 3530391,5 |
| 11 | 183° 37' 6" | 17,0 | 971876,06 | 3530389,05 |
| 12 | 183° 28' 35" | 83,8 | 971859,14 | 3530387,98 |
| 13 | 183° 29' 30" | 16,1 | 971775,52 | 3530382,9 |
| 14 | 182° 36' 54" | 124,9 | 971759,46 | 3530381,92 |
| 15 | 85° 6' 31" | 12,7 | 971634,66 | 3530376,22 |
| 16 | 86° 7' 8" | 22,8 | 971635,74 | 3530388,84 |
| 17 | 85° 9' 49" | 35,3 | 971637,28 | 3530411,54 |
| 18 | 85° 51' 8" | 10,5 | 971640,26 | 3530446,76 |
| 19 | 85° 19' 42" | 40,3 | 971641,02 | 3530457,24 |
| 20 | 85° 52' 18" | 42,2 | 971644,3 | 3530497,38 |
| 21 | 86° 37' 32" | 17,3 | 971647,34 | 3530539,5 |
| 22 | 84° 56' 31" | 15,2 | 971648,36 | 3530556,8 |
| 23 | 83° 34' 49" | 20,8 | 971649,7 | 3530571,94 |
| 24 | 86° 16' 6" | 0,9 | 971652,02 | 3530592,56 |
| 25 | 86° 57' 9" | 13,9 | 971652,08 | 3530593,48 |
| 26 | 85° 22' 26" | 26,3 | 971652,82 | 3530607,38 |
| 27 | 85° 16' 31" | 26,7 | 971654,94 | 3530633,58 |
| 28 | 84° 25' 44" | 23,7 | 971657,14 | 3530660,2 |
| 29 | 84° 15' 4" | 22,5 | 971659,44 | 3530683,78 |
| 30 | 264° 15' 4" | 22,5 | 971661,69 | 3530706,13 |
| 31 | 84° 15' 9" | 37,3 | 971659,44 | 3530683,78 |
| 32 | 84° 50' 38" | 35,2 | 971663,18 | 3530720,94 |
| 33 | 85° 17' 4" | 37,5 | 971666,34 | 3530755,96 |
| 34 | 84° 29' 5" | 38,5 | 971669,42 | 3530793,3 |
| 35 | 85° 35' 38" | 24,2 | 971673,12 | 3530831,62 |
| 36 | 84° 49' 18" | 19,1 | 971674,98 | 3530855,76 |
| 37 | 84° 34' 1" | 22,2 | 971676,7 | 3530874,74 |
| 38 | 84° 37' 8" | 31,1 | 971678,8 | 3530896,82 |
| 39 | 85° 36' 25" | 30,0 | 971681,72 | 3530927,82 |
| 40 | 84° 53' 48" | 68,1 | 971684,02 | 3530957,76 |
| 41 | 84° 27' 1" | 31,8 | 971690,08 | 3531025,62 |
| 42 | 84° 29' 22" | 32,5 | 971693,16 | 3531057,32 |
| 43 | 84° 14' 41" | 15,4 | 971696,28 | 3531089,66 |
| 44 | 85° 6' 22" | 24,1 | 971697,82 | 3531104,94 |
| 45 | 78° 35' 40" | 9,4 | 971699,88 | 3531129 |
| 46 | 81° 47' 39" | 19,3 | 971701,74 | 3531138,22 |
| 47 | 86° 36' 41" | 12,2 | 971704,49 | 3531157,29 |
| 48 | 86° 42' 29" | 5,4 | 971705,21 | 3531169,45 |
| 49 | 73° 47' 46" | 7,3 | 971705,52 | 3531174,84 |
| 50 | 90° 56' 58" | 7,2 | 971707,56 | 3531181,86 |
| 51 | 85° 4' 10" | 24,0 | 971707,44 | 3531189,1 |
| 52 | 104° 31' 17" | 6,3 | 971709,5 | 3531212,98 |
| 53 | 86° 9' 11" | 5,8 | 971707,92 | 3531219,08 |
| 54 | 85° 53' 27" | 10,5 | 971708,31 | 3531224,88 |
| 55 | 82° 3' 48" | 7,5 | 971709,06 | 3531235,32 |
| 56 | 82° 6' 26" | 10,9 | 971710,1 | 3531242,78 |
| 57 | 85° 50' 9" | 32,2 | 971711,6 | 3531253,6 |
| 58 | 83° 45' 50" | 12,2 | 971713,94 | 3531285,74 |
| 59 | 83° 47' 18" | 12,3 | 971715,26 | 3531297,82 |
| 60 | 83° 45' 49" | 44,5 | 971716,59 | 3531310,04 |
| 61 | 86° 6' 1" | 44,6 | 971721,42 | 3531354,24 |
| 62 | 86° 7' 33" | 8,9 | 971724,45 | 3531398,69 |
| 63 | 86° 5' 49" | 38,6 | 971725,05 | 3531407,55 |
| 64 | 85° 42' 32" | 15,5 | 971727,68 | 3531446,1 |
| 65 | 85° 15' 48" | 14,0 | 971728,84 | 3531461,56 |
| 66 | 85° 17' 55" | 18,3 | 971730 | 3531475,56 |
| 67 | 84° 26' 16" | 15,0 | 971731,5 | 3531493,8 |
| 68 | 84° 23' 4" | 4,2 | 971732,95 | 3531508,69 |
| 69 | 84° 26' 12" | 12,4 | 971733,36 | 3531512,86 |
| 70 | 82° 46' 32" | 3,6 | 971734,56 | 3531525,18 |
| 71 | 82° 43' 35" | 22,5 | 971735,01 | 3531528,73 |
| 72 | 86° 12' 0" | 21,4 | 971737,86 | 3531551,06 |
| 73 | 78° 25' 21" | 5,9 | 971739,28 | 3531572,44 |
| 74 | 85° 39' 34" | 21,1 | 971740,46 | 3531578,2 |
| 75 | 91° 3' 4" | 4,4 | 971742,06 | 3531599,28 |
| 76 | 84° 4' 34" | 13,4 | 971741,98 | 3531603,64 |
| 77 | 83° 47' 47" | 1,9 | 971743,36 | 3531616,94 |
| 78 | 347° 56' 59" | 9,9 | 971743,56 | 3531618,78 |
| 79 | 347° 36' 32" | 2,7 | 971753,21 | 3531616,72 |
| 80 | 347° 38' 6" | 26,5 | 971755,85 | 3531616,14 |
| 81 | 349° 8' 41" | 98,3 | 971781,76 | 3531610,46 |
| 82 | 356° 14' 18" | 46,3 | 971878,34 | 3531591,94 |
| 83 | 356° 14' 58" | 19,7 | 971924,58 | 3531588,9 |
| 84 | 358° 22' 19" | 89,8 | 971944,26 | 3531587,61 |
| 85 | 358° 21' 48" | 0,7 | 972033,98 | 3531585,06 |
| 86 | 352° 16' 16" | 1,4 | 972034,68 | 3531585,04 |
| 87 | 352° 8' 59" | 25,8 | 972036,08 | 3531584,85 |
| 88 | 351° 9' 9" | 39,2 | 972061,61 | 3531581,33 |
| 89 | 349° 59' 41" | 11,6 | 972100,35 | 3531575,3 |
| 90 | 344° 47' 19" | 6,9 | 972111,8 | 3531573,28 |
| 91 | 347° 10' 45" | 87,1 | 972118,42 | 3531571,48 |
| 92 | 279° 26' 28" | 319,3 | 972203,36 | 3531552,15 |
| 93 | 279° 43' 4" | 89,2 | 972255,73 | 3531237,22 |
| 94 | 267° 6' 23" | 317,0 | 972270,79 | 3531149,28 |
| 95 | 267° 6' 24" | 428,4 | 972254,79 | 3530832,71 |
| 96 | 90° 0' 0" | 0,2 | 972233,17 | 3530404,9 |
| 97 | 90° 0' 0" | 0,0 | 972232,98 | 3530404,9 |

Номер элемента планировочной структуры 01:02:01

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 357° 33' 21" | 29,5 | 972534,31 | 3533293,7 |
| 2 | 357° 31' 25" | 1,9 | 972563,83 | 3533292,44 |
| 3 | 357° 32' 23" | 51,7 | 972565,68 | 3533292,36 |
| 4 | 357° 32' 40" | 58,8 | 972617,35 | 3533290,14 |
| 5 | 269° 52' 59" | 73,6 | 972676,12 | 3533287,62 |
| 6 | 305° 32' 50" | 34,8 | 972675,97 | 3533214,05 |
| 7 | 305° 29' 33" | 22,2 | 972696,22 | 3533185,71 |
| 8 | 269° 45' 16" | 65,4 | 972709,12 | 3533167,62 |
| 9 | 270° 8' 12" | 876,1 | 972708,84 | 3533102,23 |
| 10 | 269° 46' 35" | 353,7 | 972710,93 | 3532226,13 |
| 11 | 269° 46' 45" | 67,5 | 972709,55 | 3531872,43 |
| 12 | 225° 18' 37" | 396,8 | 972709,29 | 3531804,89 |
| 13 | 355° 59' 22" | 57,0 | 972430,23 | 3531522,79 |
| 14 | 329° 13' 10" | 40,8 | 972487,14 | 3531518,8 |
| 15 | 320° 48' 54" | 26,6 | 972522,16 | 3531497,94 |
| 16 | 324° 23' 2" | 60,3 | 972542,77 | 3531481,14 |
| 17 | 326° 11' 57" | 69,0 | 972591,81 | 3531446,01 |
| 18 | 313° 9' 35" | 10,6 | 972649,11 | 3531407,65 |
| 19 | 319° 29' 43" | 124,8 | 972656,34 | 3531399,94 |
| 20 | 170° 54' 35" | 11,9 | 972751,21 | 3531318,9 |
| 21 | 170° 49' 13" | 13,7 | 972739,46 | 3531320,78 |
| 22 | 155° 54' 38" | 38,1 | 972725,97 | 3531322,96 |
| 23 | 153° 4' 39" | 237,4 | 972691,19 | 3531338,51 |
| 24 | 153° 0' 9" | 5,9 | 972479,54 | 3531445,99 |
| 25 | 141° 56' 23" | 6,0 | 972474,26 | 3531448,68 |
| 26 | 140° 51' 9" | 27,0 | 972469,56 | 3531452,36 |
| 27 | 136° 57' 58" | 51,1 | 972448,64 | 3531469,39 |
| 28 | 136° 59' 44" | 32,5 | 972411,28 | 3531504,27 |
| 29 | 47° 3' 20" | 467,4 | 972387,52 | 3531526,43 |
| 30 | 92° 16' 10" | 318,7 | 972705,94 | 3531868,56 |
| 31 | 181° 41' 36" | 30,5 | 972693,32 | 3532186,99 |
| 32 | 181° 42' 1" | 161,8 | 972662,88 | 3532186,09 |
| 33 | 86° 20' 22" | 53,1 | 972501,18 | 3532181,29 |
| 34 | 90° 0' 0" | 13,0 | 972504,57 | 3532234,28 |
| 35 | 179° 59' 34" | 163,3 | 972491,58 | 3532234,28 |
| 36 | 90° 0' 0" | 12,8 | 972328,25 | 3532234,3 |
| 37 | 90° 1' 40" | 61,7 | 972315,41 | 3532234,3 |
| 38 | 89° 41' 17" | 113,9 | 972315,38 | 3532296,04 |
| 39 | 90° 0' 0" | 2,0 | 972316 | 3532409,97 |
| 40 | 80° 28' 8" | 31,5 | 972316 | 3532412,01 |
| 41 | 80° 28' 10" | 42,8 | 972321,22 | 3532443,1 |
| 42 | 80° 29' 59" | 17,4 | 972328,31 | 3532485,33 |
| 43 | 80° 27' 12" | 10,1 | 972331,19 | 3532502,54 |
| 44 | 80° 28' 11" | 43,1 | 972332,86 | 3532512,47 |
| 45 | 87° 41' 41" | 23,9 | 972340 | 3532555 |
| 46 | 87° 37' 20" | 17,4 | 972340,96 | 3532578,85 |
| 47 | 87° 36' 45" | 50,9 | 972341,68 | 3532596,19 |
| 48 | 87° 37' 59" | 65,9 | 972343,8 | 3532647,04 |
| 49 | 80° 39' 2" | 20,0 | 972346,52 | 3532712,85 |
| 50 | 80° 40' 56" | 63,1 | 972349,77 | 3532732,59 |
| 51 | 350° 52' 15" | 17,0 | 972359,99 | 3532794,88 |
| 52 | 12° 13' 37" | 37,5 | 972376,73 | 3532792,19 |
| 53 | 62° 6' 41" | 30,6 | 972413,37 | 3532800,13 |
| 54 | 55° 17' 21" | 7,0 | 972427,68 | 3532827,17 |
| 55 | 75° 19' 43" | 42,7 | 972431,67 | 3532832,93 |
| 56 | 75° 17' 30" | 292,2 | 972442,48 | 3532874,22 |
| 57 | 74° 23' 47" | 38,7 | 972516,68 | 3533156,89 |
| 58 | 82° 22' 18" | 32,8 | 972527,08 | 3533194,13 |
| 59 | 87° 32' 48" | 63,1 | 972531,43 | 3533226,61 |
| 60 | 87° 28' 3" | 4,1 | 972534,13 | 3533289,63 |

Номер элемента планировочной структуры 01:03:01

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 28' 59" | 11,9 | 972218,64 | 3531575,7 |
| 2 | 5° 10' 47" | 32,0 | 972230,5 | 3531575,8 |
| 3 | 7° 9' 58" | 50,1 | 972262,38 | 3531578,69 |
| 4 | 7° 14' 18" | 11,3 | 972312,09 | 3531584,94 |
| 5 | 316° 59' 30" | 62,9 | 972323,27 | 3531586,36 |
| 6 | 47° 3' 23" | 386,4 | 972369,24 | 3531543,48 |
| 7 | 47° 2' 24" | 68,9 | 972632,49 | 3531826,34 |
| 8 | 92° 4' 25" | 76,0 | 972679,46 | 3531876,78 |
| 9 | 92° 3' 40" | 194,9 | 972676,71 | 3531952,73 |
| 10 | 90° 45' 15" | 13,7 | 972669,7 | 3532147,51 |
| 11 | 182° 6' 37" | 93,7 | 972669,52 | 3532161,18 |
| 12 | 181° 41' 45" | 11,8 | 972575,9 | 3532157,73 |
| 13 | 181° 41' 11" | 8,8 | 972564,08 | 3532157,38 |
| 14 | 181° 42' 32" | 67,7 | 972555,25 | 3532157,12 |
| 15 | 89° 39' 53" | 49,6 | 972487,55 | 3532155,1 |
| 16 | 127° 23' 42" | 2,6 | 972487,84 | 3532204,69 |
| 17 | 181° 19' 58" | 168,1 | 972486,25 | 3532206,77 |
| 18 | 181° 24' 10" | 21,6 | 972318,21 | 3532202,86 |
| 19 | 180° 33' 29" | 6,2 | 972296,57 | 3532202,33 |
| 20 | 89° 16' 4" | 121,3 | 972290,41 | 3532202,27 |
| 21 | 144° 2' 45" | 13,8 | 972291,96 | 3532323,55 |
| 22 | 181° 22' 42" | 42,4 | 972280,82 | 3532331,63 |
| 23 | 179° 46' 9" | 24,9 | 972238,43 | 3532330,61 |
| 24 | 179° 36' 9" | 36,1 | 972213,58 | 3532330,71 |
| 25 | 179° 35' 50" | 17,1 | 972177,53 | 3532330,96 |
| 26 | 180° 11' 16" | 12,2 | 972160,45 | 3532331,08 |
| 27 | 179° 32' 28" | 30,0 | 972148,26 | 3532331,04 |
| 28 | 182° 27' 41" | 41,7 | 972118,28 | 3532331,28 |
| 29 | 278° 51' 55" | 425,5 | 972076,64 | 3532329,49 |
| 30 | 278° 51' 36" | 10,3 | 972142,22 | 3531909,04 |
| 31 | 274° 27' 20" | 1,5 | 972143,81 | 3531898,84 |
| 32 | 254° 58' 17" | 2,7 | 972143,93 | 3531897,3 |
| 33 | 279° 24' 32" | 143,4 | 972143,24 | 3531894,73 |
| 34 | 282° 48' 0" | 19,0 | 972166,69 | 3531753,22 |
| 35 | 289° 59' 52" | 95,4 | 972170,9 | 3531734,69 |
| 36 | 282° 17' 41" | 71,0 | 972203,53 | 3531645,03 |

Номер элемента планировочной структуры 01:03:02

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168° 8' 27" | 46,7 | 972196,32 | 3531580,13 |
| 2 | 169° 12' 56" | 1,5 | 972150,65 | 3531589,72 |
| 3 | 90° 0' 0" | 0,0 | 972149,18 | 3531590 |
| 4 | 168° 26' 50" | 15,3 | 972149,18 | 3531590,02 |
| 5 | 170° 1' 37" | 91,9 | 972134,21 | 3531593,08 |
| 6 | 169° 59' 31" | 1,0 | 972043,73 | 3531608,99 |
| 7 | 178° 9' 4" | 162,1 | 972042,71 | 3531609,17 |
| 8 | 167° 46' 46" | 6,0 | 971880,69 | 3531614,4 |
| 9 | 167° 39' 11" | 64,9 | 971874,78 | 3531615,68 |
| 10 | 167° 37' 51" | 28,0 | 971811,37 | 3531629,56 |
| 11 | 167° 31' 20" | 6,1 | 971784,01 | 3531635,56 |
| 12 | 167° 42' 56" | 11,2 | 971778,09 | 3531636,87 |
| 13 | 167° 40' 42" | 12,0 | 971767,16 | 3531639,25 |
| 14 | 153° 24' 37" | 10,5 | 971755,44 | 3531641,81 |
| 15 | 87° 12' 17" | 5,9 | 971746,05 | 3531646,51 |
| 16 | 84° 46' 43" | 33,0 | 971746,34 | 3531652,45 |
| 17 | 85° 7' 41" | 6,6 | 971749,34 | 3531685,28 |
| 18 | 85° 18' 46" | 16,2 | 971749,9 | 3531691,85 |
| 19 | 86° 7' 5" | 15,2 | 971751,22 | 3531707,95 |
| 20 | 86° 30' 59" | 20,4 | 971752,25 | 3531723,13 |
| 21 | 86° 48' 19" | 6,5 | 971753,49 | 3531743,5 |
| 22 | 86° 36' 1" | 3,0 | 971753,85 | 3531749,95 |
| 23 | 88° 52' 5" | 28,9 | 971754,03 | 3531752,98 |
| 24 | 89° 23' 46" | 20,9 | 971754,6 | 3531781,83 |
| 25 | 89° 39' 17" | 33,2 | 971754,82 | 3531802,71 |
| 26 | 89° 40' 22" | 17,5 | 971755,02 | 3531835,9 |
| 27 | 89° 54' 49" | 39,8 | 971755,12 | 3531853,42 |
| 28 | 90° 0' 0" | 3,7 | 971755,18 | 3531893,23 |
| 29 | 90° 0' 0" | 33,5 | 971755,18 | 3531896,89 |
| 30 | 89° 8' 37" | 22,8 | 971755,18 | 3531930,4 |
| 31 | 89° 39' 9" | 224,3 | 971755,52 | 3531953,15 |
| 32 | 89° 28' 3" | 21,5 | 971756,88 | 3532177,4 |
| 33 | 89° 18' 9" | 35,3 | 971757,08 | 3532198,93 |
| 34 | 90° 1' 49" | 18,9 | 971757,51 | 3532234,26 |
| 35 | 90° 0' 0" | 2,3 | 971757,5 | 3532253,18 |
| 36 | 1° 40' 8" | 16,1 | 971757,5 | 3532255,48 |
| 37 | 358° 49' 13" | 18,9 | 971773,63 | 3532255,95 |
| 38 | 178° 49' 13" | 18,9 | 971792,57 | 3532255,56 |
| 39 | 358° 49' 24" | 20,9 | 971773,63 | 3532255,95 |
| 40 | 0° 52' 59" | 58,4 | 971794,57 | 3532255,52 |
| 41 | 25° 52' 33" | 64,3 | 971852,95 | 3532256,42 |
| 42 | 28° 9' 1" | 81,3 | 971910,84 | 3532284,5 |
| 43 | 10° 3' 35" | 20,5 | 971982,53 | 3532322,86 |
| 44 | 1° 16' 8" | 6,3 | 972002,71 | 3532326,44 |
| 45 | 2° 27' 34" | 47,5 | 972009,03 | 3532326,58 |
| 46 | 278° 51' 54" | 392,3 | 972056,52 | 3532328,62 |
| 47 | 278° 52' 17" | 35,1 | 972116,98 | 3531940,99 |
| 48 | 276° 33' 44" | 26,8 | 972122,39 | 3531906,33 |
| 49 | 279° 24' 23" | 131,5 | 972125,45 | 3531879,73 |
| 50 | 281° 12' 53" | 1,2 | 972146,95 | 3531749,95 |
| 51 | 282° 47' 36" | 19,0 | 972147,18 | 3531748,79 |
| 52 | 286° 55' 4" | 2,5 | 972151,39 | 3531730,25 |
| 53 | 289° 59' 31" | 77,0 | 972152,12 | 3531727,85 |
| 54 | 287° 34' 24" | 16,8 | 972178,46 | 3531655,45 |
| 55 | 282° 13' 16" | 14,5 | 972183,54 | 3531639,41 |
| 56 | 282° 8' 54" | 46,1 | 972186,62 | 3531625,19 |

Номер элемента планировочной структуры 01:03:03

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87° 44' 34" | 51,0 | 971971,1 | 3532339,28 |
| 2 | 90° 52' 54" | 18,8 | 971973,11 | 3532390,28 |
| 3 | 88° 18' 8" | 23,3 | 971972,82 | 3532409,12 |
| 4 | 88° 19' 24" | 172,3 | 971973,51 | 3532432,4 |
| 5 | 358° 53' 9" | 7,2 | 971978,55 | 3532604,59 |
| 6 | 87° 38' 15" | 21,3 | 971985,75 | 3532604,45 |
| 7 | 267° 43' 49" | 3,3 | 971986,63 | 3532625,78 |
| 8 | 87° 35' 32" | 25,2 | 971986,5 | 3532622,5 |
| 9 | 267° 34' 26" | 16,1 | 971987,56 | 3532647,71 |
| 10 | 179° 37' 3" | 42,0 | 971986,88 | 3532631,66 |
| 11 | 179° 33' 34" | 29,9 | 971944,92 | 3532631,94 |
| 12 | 89° 11' 0" | 4,2 | 971915 | 3532632,17 |
| 13 | 89° 48' 32" | 6,0 | 971915,06 | 3532636,38 |
| 14 | 89° 42' 50" | 6,0 | 971915,08 | 3532642,38 |
| 15 | 88° 17' 29" | 19,8 | 971915,11 | 3532648,39 |
| 16 | 85° 53' 29" | 30,3 | 971915,7 | 3532668,17 |
| 17 | 85° 53' 38" | 6,0 | 971917,87 | 3532698,38 |
| 18 | 85° 51' 20" | 46,6 | 971918,3 | 3532704,37 |
| 19 | 88° 0' 44" | 36,0 | 971921,67 | 3532750,88 |
| 20 | 87° 32' 38" | 96,6 | 971922,92 | 3532786,9 |
| 21 | 87° 48' 24" | 23,3 | 971927,06 | 3532883,42 |
| 22 | 94° 57' 15" | 3,2 | 971927,95 | 3532906,66 |
| 23 | 89° 53' 10" | 10,1 | 971927,67 | 3532909,89 |
| 24 | 179° 41' 24" | 77,7 | 971927,69 | 3532919,97 |
| 25 | 179° 4' 6" | 3,7 | 971850,01 | 3532920,39 |
| 26 | 268° 59' 11" | 287,8 | 971846,32 | 3532920,45 |
| 27 | 268° 58' 25" | 84,3 | 971841,23 | 3532632,74 |
| 28 | 357° 59' 33" | 14,0 | 971839,72 | 3532548,45 |
| 29 | 268° 0' 58" | 89,8 | 971853,7 | 3532547,96 |
| 30 | 178° 20' 29" | 4,5 | 971850,59 | 3532458,17 |
| 31 | 177° 54' 28" | 40,3 | 971846,1 | 3532458,3 |
| 32 | 177° 26' 44" | 20,0 | 971805,86 | 3532459,77 |
| 33 | 270° 49' 12" | 185,1 | 971785,91 | 3532460,66 |
| 34 | 0° 49' 23" | 67,5 | 971788,56 | 3532275,55 |
| 35 | 28° 37' 7" | 131,0 | 971856,08 | 3532276,52 |

Номер элемента планировочной структуры 01:03:04

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87° 5' 28" | 69,2 | 972002,77 | 3532967,71 |
| 2 | 81° 56' 36" | 30,9 | 972006,28 | 3533036,79 |
| 3 | 81° 56' 2" | 45,5 | 972010,61 | 3533067,38 |
| 4 | 86° 58' 4" | 34,2 | 972017 | 3533112,47 |
| 5 | 87° 53' 32" | 25,3 | 972018,81 | 3533146,64 |
| 6 | 87° 27' 24" | 140,4 | 972019,74 | 3533171,91 |
| 7 | 174° 13' 35" | 7,3 | 972025,97 | 3533312,18 |
| 8 | 87° 25' 35" | 2,7 | 972018,75 | 3533312,91 |
| 9 | 177° 17' 38" | 62,1 | 972018,87 | 3533315,58 |
| 10 | 180° 0' 40" | 103,0 | 971956,88 | 3533318,51 |
| 11 | 90° 0' 0" | 3,1 | 971853,91 | 3533318,49 |
| 12 | 90° 0' 0" | 2,9 | 971850,77 | 3533318,49 |
| 13 | 90° 0' 0" | 41,4 | 971847,91 | 3533318,49 |
| 14 | 90° 0' 0" | 8,7 | 971806,49 | 3533318,49 |
| 15 | 270° 29' 0" | 138,6 | 971797,82 | 3533318,49 |
| 16 | 358° 58' 45" | 8,4 | 971798,99 | 3533179,87 |
| 17 | 278° 14' 20" | 2,2 | 971807,41 | 3533179,72 |
| 18 | 269° 11' 36" | 44,0 | 971807,73 | 3533177,51 |
| 19 | 269° 11' 43" | 113,2 | 971807,11 | 3533133,47 |
| 20 | 177° 46' 44" | 3,6 | 971805,52 | 3533020,27 |
| 21 | 269° 37' 9" | 13,6 | 971801,91 | 3533020,41 |
| 22 | 359° 20' 36" | 3,5 | 971801,82 | 3533006,86 |
| 23 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971805,31 | 3533006,82 |
| 24 | 269° 4' 33" | 17,4 | 971805,33 | 3533006,82 |
| 25 | 178° 31' 1" | 3,1 | 971805,05 | 3532989,46 |
| 26 | 266° 37' 47" | 36,6 | 971801,96 | 3532989,54 |
| 27 | 310° 58' 18" | 0,5 | 971799,81 | 3532953,03 |
| 28 | 310° 23' 59" | 1,2 | 971800,14 | 3532952,65 |
| 29 | 267° 44' 17" | 5,6 | 971800,94 | 3532951,71 |
| 30 | 356° 22' 5" | 7,7 | 971800,72 | 3532946,14 |
| 31 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971808,44 | 3532945,65 |
| 32 | 90° 0' 0" | 0,2 | 971808,44 | 3532945,63 |
| 33 | 269° 13' 3" | 6,6 | 971808,44 | 3532945,44 |
| 34 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971808,35 | 3532938,85 |
| 35 | 358° 50' 57" | 15,9 | 971808,34 | 3532938,85 |
| 36 | 0° 13' 5" | 21,0 | 971824,27 | 3532938,53 |
| 37 | 359° 15' 21" | 8,5 | 971845,29 | 3532938,61 |
| 38 | 22° 34' 32" | 4,0 | 971853,76 | 3532938,5 |
| 39 | 357° 45' 10" | 31,1 | 971857,44 | 3532940,03 |
| 40 | 4° 31' 6" | 17,3 | 971888,53 | 3532938,81 |
| 41 | 359° 22' 58" | 20,4 | 971905,74 | 3532940,17 |
| 42 | 86° 54' 38" | 26,7 | 971926,17 | 3532939,95 |
| 43 | 19° 49' 25" | 9,5 | 971927,61 | 3532966,63 |
| 44 | 358° 8' 23" | 66,2 | 971936,57 | 3532969,86 |

Номер элемента планировочной структуры 01:03:05

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 357° 54' 25" | 21,9 | 972025,97 | 3533312,18 |
| 2 | 358° 2' 23" | 38,6 | 972047,86 | 3533311,38 |
| 3 | 358° 6' 2" | 35,0 | 972086,43 | 3533310,06 |
| 4 | 357° 36' 50" | 0,5 | 972121,41 | 3533308,9 |
| 5 | 357° 34' 11" | 22,6 | 972121,89 | 3533308,88 |
| 6 | 357° 51' 22" | 3,7 | 972144,51 | 3533307,92 |
| 7 | 357° 22' 53" | 39,2 | 972148,25 | 3533307,78 |
| 8 | 81° 52' 11" | 0,1 | 972187,39 | 3533305,99 |
| 9 | 357° 36' 59" | 20,4 | 972187,41 | 3533306,13 |
| 10 | 265° 12' 38" | 3,7 | 972207,83 | 3533305,28 |
| 11 | 90° 0' 0" | 0,0 | 972207,52 | 3533301,58 |
| 12 | 358° 42' 15" | 8,4 | 972207,52 | 3533301,56 |
| 13 | 85° 2' 37" | 3,7 | 972215,92 | 3533301,37 |
| 14 | 357° 5' 17" | 99,8 | 972216,24 | 3533305,06 |
| 15 | 357° 6' 17" | 96,4 | 972315,92 | 3533299,99 |
| 16 | 57° 31' 43" | 1,0 | 972412,22 | 3533295,12 |
| 17 | 327° 11' 19" | 1,8 | 972412,78 | 3533296 |
| 18 | 357° 10' 41" | 17,7 | 972414,3 | 3533295,02 |
| 19 | 90° 0' 0" | 4,0 | 972431,95 | 3533294,15 |
| 20 | 355° 38' 3" | 8,0 | 972431,95 | 3533290,18 |
| 21 | 90° 0' 0" | 4,0 | 972439,94 | 3533289,57 |
| 22 | 357° 30' 5" | 14,0 | 972439,94 | 3533293,54 |
| 23 | 357° 34' 28" | 16,3 | 972453,92 | 3533292,93 |
| 24 | 357° 33' 21" | 19,7 | 972470,21 | 3533292,24 |
| 25 | 357° 44' 5" | 24,3 | 972489,89 | 3533291,4 |
| 26 | 267° 31' 44" | 53,8 | 972514,16 | 3533290,44 |
| 27 | 267° 31' 32" | 26,2 | 972511,84 | 3533236,68 |
| 28 | 248° 52' 53" | 7,6 | 972510,71 | 3533210,53 |
| 29 | 248° 53' 7" | 18,1 | 972507,96 | 3533203,41 |
| 30 | 248° 54' 21" | 23,3 | 972501,43 | 3533186,5 |
| 31 | 255° 46' 55" | 325,1 | 972493,04 | 3533164,75 |
| 32 | 255° 47' 41" | 14,0 | 972413,2 | 3532849,64 |
| 33 | 242° 7' 3" | 6,0 | 972409,77 | 3532836,09 |
| 34 | 241° 52' 7" | 2,3 | 972406,95 | 3532830,76 |
| 35 | 242° 8' 18" | 12,5 | 972405,87 | 3532828,74 |
| 36 | 192° 15' 6" | 24,5 | 972400,05 | 3532817,73 |
| 37 | 170° 52' 9" | 17,3 | 972376,15 | 3532812,54 |
| 38 | 167° 53' 11" | 10,8 | 972359,04 | 3532815,29 |
| 39 | 260° 10' 54" | 8,7 | 972348,51 | 3532817,55 |
| 40 | 260° 50' 19" | 30,3 | 972347,02 | 3532808,94 |
| 41 | 260° 39' 46" | 43,6 | 972342,19 | 3532778,99 |
| 42 | 260° 41' 25" | 25,9 | 972335,12 | 3532735,99 |
| 43 | 268° 34' 4" | 29,2 | 972330,93 | 3532710,43 |
| 44 | 267° 0' 8" | 49,7 | 972330,2 | 3532681,23 |
| 45 | 267° 22' 57" | 82,3 | 972327,6 | 3532631,58 |
| 46 | 260° 27' 55" | 62,5 | 972323,84 | 3532549,33 |
| 47 | 260° 28' 22" | 119,4 | 972313,49 | 3532487,71 |
| 48 | 264° 27' 1" | 16,6 | 972293,72 | 3532369,91 |
| 49 | 181° 20' 50" | 80,4 | 972292,11 | 3532353,34 |
| 50 | 181° 18' 22" | 32,9 | 972211,75 | 3532351,45 |
| 51 | 181° 26' 18" | 6,8 | 972178,86 | 3532350,7 |
| 52 | 180° 59' 15" | 13,9 | 972172,09 | 3532350,53 |
| 53 | 181° 3' 28" | 21,1 | 972158,17 | 3532350,29 |
| 54 | 181° 1' 9" | 16,9 | 972137,05 | 3532349,9 |
| 55 | 180° 50' 40" | 4,1 | 972120,19 | 3532349,6 |
| 56 | 188° 35' 37" | 3,1 | 972116,12 | 3532349,54 |
| 57 | 181° 18' 7" | 6,2 | 972113,01 | 3532349,07 |
| 58 | 181° 30' 41" | 3,8 | 972106,85 | 3532348,93 |
| 59 | 181° 26' 38" | 6,0 | 972103,06 | 3532348,83 |
| 60 | 90° 0' 0" | 0,0 | 972097,11 | 3532348,68 |
| 61 | 182° 9' 39" | 0,5 | 972097,08 | 3532348,68 |
| 62 | 181° 15' 11" | 6,4 | 972096,55 | 3532348,66 |
| 63 | 181° 22' 2" | 23,0 | 972090,15 | 3532348,52 |
| 64 | 165° 13' 42" | 2,1 | 972067,11 | 3532347,97 |
| 65 | 194° 42' 29" | 2,5 | 972065,1 | 3532348,5 |
| 66 | 181° 24' 1" | 16,8 | 972062,7 | 3532347,87 |
| 67 | 181° 8' 51" | 6,0 | 972045,93 | 3532347,46 |
| 68 | 181° 22' 27" | 32,9 | 972039,94 | 3532347,34 |
| 69 | 185° 34' 28" | 12,1 | 972007,01 | 3532346,55 |
| 70 | 191° 27' 46" | 20,6 | 971994,92 | 3532345,37 |
| 71 | 208° 43' 13" | 4,2 | 971974,75 | 3532341,28 |
| 72 | 87° 44' 34" | 51,0 | 971971,1 | 3532339,28 |
| 73 | 90° 52' 54" | 18,8 | 971973,11 | 3532390,28 |
| 74 | 88° 18' 8" | 23,3 | 971972,82 | 3532409,12 |
| 75 | 88° 19' 24" | 172,3 | 971973,51 | 3532432,4 |
| 76 | 358° 53' 9" | 7,2 | 971978,55 | 3532604,59 |
| 77 | 87° 38' 15" | 21,3 | 971985,75 | 3532604,45 |
| 78 | 267° 43' 49" | 3,3 | 971986,63 | 3532625,78 |
| 79 | 87° 33' 43" | 9,2 | 971986,5 | 3532622,5 |
| 80 | 87° 36' 34" | 16,1 | 971986,89 | 3532631,66 |
| 81 | 179° 35' 49" | 58,3 | 971987,56 | 3532647,71 |
| 82 | 182° 7' 15" | 2,2 | 971929,26 | 3532648,12 |
| 83 | 88° 19' 13" | 19,8 | 971927,1 | 3532648,04 |
| 84 | 86° 45' 2" | 79,6 | 971927,68 | 3532667,82 |
| 85 | 87° 40' 56" | 31,4 | 971932,19 | 3532747,26 |
| 86 | 87° 14' 20" | 64,6 | 971933,46 | 3532778,64 |
| 87 | 87° 26' 3" | 66,3 | 971936,57 | 3532843,13 |
| 88 | 86° 54' 53" | 45,3 | 971939,54 | 3532909,41 |
| 89 | 358° 7' 13" | 60,1 | 971941,98 | 3532954,68 |
| 90 | 87° 5' 58" | 15,0 | 972002,01 | 3532952,71 |
| 91 | 87° 5' 28" | 69,2 | 972002,77 | 3532967,71 |
| 92 | 81° 56' 36" | 30,9 | 972006,28 | 3533036,79 |
| 93 | 81° 56' 2" | 45,5 | 972010,61 | 3533067,38 |
| 94 | 86° 58' 4" | 34,2 | 972017 | 3533112,47 |
| 95 | 87° 53' 32" | 25,3 | 972018,81 | 3533146,64 |
| 96 | 87° 27' 24" | 140,4 | 972019,74 | 3533171,91 |

Номер элемента планировочной структуры 01:03:06

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 342° 48' 59" | 89,2 | 972000,63 | 3534144,05 |
| 2 | 329° 16' 51" | 117,7 | 972085,84 | 3534117,7 |
| 3 | 256° 15' 0" | 100,9 | 972187 | 3534057,59 |
| 4 | 358° 40' 51" | 192,9 | 972163,02 | 3533959,59 |
| 5 | 354° 44' 45" | 358,1 | 972355,84 | 3533955,15 |
| 6 | 269° 44' 58" | 606,2 | 972712,42 | 3533922,36 |
| 7 | 177° 31' 47" | 28,3 | 972709,77 | 3533316,19 |
| 8 | 177° 40' 1" | 5,4 | 972681,49 | 3533317,41 |
| 9 | 177° 32' 18" | 140,6 | 972676,09 | 3533317,63 |
| 10 | 177° 5' 50" | 19,9 | 972535,59 | 3533323,67 |
| 11 | 177° 35' 6" | 191,5 | 972515,67 | 3533324,68 |
| 12 | 177° 32' 16" | 215,1 | 972324,32 | 3533332,75 |
| 13 | 177° 42' 6" | 6,0 | 972109,43 | 3533341,99 |
| 14 | 177° 32' 40" | 54,1 | 972103,45 | 3533342,23 |
| 15 | 177° 31' 31" | 15,1 | 972049,35 | 3533344,55 |
| 16 | 177° 33' 51" | 12,0 | 972034,31 | 3533345,2 |
| 17 | 177° 17' 57" | 2,1 | 972022,32 | 3533345,71 |
| 18 | 177° 32' 24" | 51,7 | 972020,2 | 3533345,81 |
| 19 | 177° 33' 20" | 11,0 | 971968,52 | 3533348,03 |
| 20 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971957,51 | 3533348,5 |
| 21 | 180° 0' 52" | 78,6 | 971957,5 | 3533348,5 |
| 22 | 179° 34' 28" | 32,3 | 971878,94 | 3533348,48 |
| 23 | 179° 52' 17" | 49,1 | 971846,61 | 3533348,72 |
| 24 | 179° 54' 34" | 12,7 | 971797,55 | 3533348,83 |
| 25 | 90° 20' 3" | 8,6 | 971784,86 | 3533348,85 |
| 26 | 179° 38' 2" | 3,1 | 971784,81 | 3533357,42 |
| 27 | 89° 21' 29" | 6,3 | 971781,68 | 3533357,44 |
| 28 | 359° 37' 31" | 3,1 | 971781,75 | 3533363,69 |
| 29 | 91° 10' 51" | 33,5 | 971784,81 | 3533363,67 |
| 30 | 183° 46' 18" | 17,2 | 971784,12 | 3533397,14 |
| 31 | 89° 43' 40" | 12,6 | 971766,98 | 3533396,01 |
| 32 | 5° 3' 10" | 19,1 | 971767,04 | 3533408,64 |
| 33 | 88° 44' 39" | 54,8 | 971786,04 | 3533410,32 |
| 34 | 1° 18' 28" | 35,0 | 971787,24 | 3533465,06 |
| 35 | 358° 11' 1" | 77,6 | 971822,28 | 3533465,86 |
| 36 | 358° 45' 32" | 66,0 | 971899,86 | 3533463,4 |
| 37 | 359° 5' 0" | 5,0 | 971965,88 | 3533461,97 |
| 38 | 89° 22' 59" | 79,9 | 971970,88 | 3533461,89 |
| 39 | 80° 53' 59" | 13,8 | 971971,74 | 3533541,79 |
| 40 | 81° 0' 58" | 8,1 | 971973,92 | 3533555,4 |
| 41 | 80° 49' 56" | 7,0 | 971975,18 | 3533563,37 |
| 42 | 65° 56' 29" | 43,0 | 971976,3 | 3533570,31 |
| 43 | 50° 11' 30" | 27,4 | 971993,85 | 3533609,62 |
| 44 | 57° 53' 37" | 1,8 | 972011,41 | 3533630,69 |
| 45 | 79° 21' 2" | 1,2 | 972012,37 | 3533632,22 |
| 46 | 76° 35' 25" | 1,6 | 972012,59 | 3533633,39 |
| 47 | 79° 19' 36" | 7,2 | 972012,95 | 3533634,9 |
| 48 | 80° 15' 0" | 7,2 | 972014,29 | 3533642,01 |
| 49 | 77° 29' 18" | 7,2 | 972015,51 | 3533649,11 |
| 50 | 78° 53' 21" | 4,5 | 972017,07 | 3533656,14 |
| 51 | 75° 21' 42" | 2,8 | 972017,94 | 3533660,57 |
| 52 | 72° 23' 21" | 4,4 | 972018,64 | 3533663,25 |
| 53 | 87° 55' 29" | 40,6 | 972019,97 | 3533667,44 |
| 54 | 108° 23' 41" | 22,6 | 972021,44 | 3533708,01 |
| 55 | 112° 26' 12" | 20,9 | 972014,3 | 3533729,48 |
| 56 | 116° 40' 24" | 23,7 | 972006,31 | 3533748,83 |
| 57 | 128° 0' 36" | 3,7 | 971995,69 | 3533769,97 |
| 58 | 118° 41' 10" | 1,2 | 971993,4 | 3533772,9 |
| 59 | 94° 6' 53" | 1,4 | 971992,82 | 3533773,96 |
| 60 | 86° 11' 9" | 1,7 | 971992,72 | 3533775,35 |
| 61 | 83° 50' 58" | 2,3 | 971992,83 | 3533777 |
| 62 | 110° 45' 50" | 2,3 | 971993,08 | 3533779,32 |
| 63 | 128° 21' 4" | 1,2 | 971992,28 | 3533781,43 |
| 64 | 87° 27' 3" | 55,8 | 971991,56 | 3533782,34 |
| 65 | 94° 23' 51" | 38,6 | 971994,04 | 3533838,05 |
| 66 | 100° 26' 11" | 16,3 | 971991,08 | 3533876,54 |
| 67 | 58° 36' 1" | 8,1 | 971988,12 | 3533892,61 |
| 68 | 88° 41' 25" | 10,1 | 971992,35 | 3533899,54 |
| 69 | 92° 17' 11" | 5,5 | 971992,58 | 3533909,6 |
| 70 | 102° 28' 10" | 110,3 | 971992,36 | 3533915,11 |
| 71 | 82° 47' 27" | 22,9 | 971968,55 | 3534022,78 |
| 72 | 90° 3' 22" | 30,6 | 971971,42 | 3534045,47 |
| 73 | 88° 22' 21" | 62,3 | 971971,39 | 3534076,07 |
| 74 | 11° 40' 56" | 28,1 | 971973,16 | 3534138,37 |

Номер элемента планировочной структуры 01:04:02

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301° 35' 5" | 24,8 | 971286,54 | 3530755,14 |
| 2 | 300° 35' 13" | 14,3 | 971299,55 | 3530733,98 |
| 3 | 303° 43' 24" | 76,2 | 971306,85 | 3530721,63 |
| 4 | 277° 16' 38" | 29,4 | 971349,13 | 3530658,29 |
| 5 | 301° 40' 47" | 76,9 | 971352,85 | 3530629,16 |
| 6 | 301° 39' 48" | 21,5 | 971393,21 | 3530563,76 |
| 7 | 276° 34' 16" | 22,5 | 971404,49 | 3530545,47 |
| 8 | 276° 35' 4" | 8,0 | 971407,06 | 3530523,16 |
| 9 | 276° 35' 30" | 26,9 | 971407,98 | 3530515,19 |
| 10 | 296° 10' 35" | 27,0 | 971411,07 | 3530488,45 |
| 11 | 17° 47' 1" | 8,9 | 971423 | 3530464,18 |
| 12 | 90° 0' 0" | 37,7 | 971431,48 | 3530466,9 |
| 13 | 0° 37' 24" | 64,3 | 971469,2 | 3530466,9 |
| 14 | 0° 21' 40" | 7,9 | 971533,54 | 3530467,6 |
| 15 | 279° 46' 28" | 12,4 | 971541,47 | 3530467,65 |
| 16 | 0° 16' 41" | 16,5 | 971543,57 | 3530455,46 |
| 17 | 100° 20' 52" | 23,8 | 971560,04 | 3530455,54 |
| 18 | 98° 46' 25" | 116,8 | 971555,76 | 3530478,98 |
| 19 | 101° 33' 43" | 119,5 | 971537,94 | 3530594,44 |
| 20 | 2° 54' 59" | 69,2 | 971513,99 | 3530711,51 |
| 21 | 2° 23' 9" | 0,2 | 971583,08 | 3530715,03 |
| 22 | 0° 6' 44" | 40,8 | 971583,32 | 3530715,04 |
| 23 | 0° 51' 14" | 7,4 | 971624,07 | 3530715,12 |
| 24 | 265° 11' 53" | 224,9 | 971631,45 | 3530715,23 |
| 25 | 264° 47' 32" | 35,5 | 971612,62 | 3530491,07 |
| 26 | 265° 41' 49" | 8,3 | 971609,4 | 3530455,74 |
| 27 | 265° 55' 53" | 33,5 | 971608,78 | 3530447,5 |
| 28 | 266° 3' 42" | 22,7 | 971606,4 | 3530414,04 |
| 29 | 265° 9' 21" | 16,6 | 971604,84 | 3530391,38 |
| 30 | 182° 28' 41" | 43,9 | 971603,44 | 3530374,86 |
| 31 | 183° 15' 4" | 101,6 | 971559,54 | 3530372,96 |
| 32 | 175° 18' 35" | 13,0 | 971458,14 | 3530367,2 |
| 33 | 179° 47' 3" | 21,3 | 971445,22 | 3530368,26 |
| 34 | 199° 13' 6" | 8,3 | 971423,96 | 3530368,34 |
| 35 | 187° 5' 6" | 3,6 | 971416,1 | 3530365,6 |
| 36 | 185° 22' 14" | 52,3 | 971412,56 | 3530365,16 |
| 37 | 182° 37' 19" | 46,8 | 971360,44 | 3530360,26 |
| 38 | 182° 38' 14" | 15,0 | 971313,71 | 3530358,12 |
| 39 | 92° 6' 49" | 161,0 | 971298,73 | 3530357,43 |
| 40 | 0° 2' 17" | 15,0 | 971292,79 | 3530518,37 |
| 41 | 92° 7' 26" | 41,5 | 971307,78 | 3530518,38 |
| 42 | 95° 45' 42" | 196,2 | 971306,24 | 3530559,9 |

Номер элемента планировочной структуры 01:04:03

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 359° 39' 23" | 100,1 | 971266,44 | 3531628,02 |
| 2 | 335° 58' 39" | 34,0 | 971366,51 | 3531627,42 |
| 3 | 339° 58' 48" | 75,8 | 971397,54 | 3531613,59 |
| 4 | 268° 7' 1" | 93,4 | 971468,76 | 3531587,64 |
| 5 | 355° 44' 16" | 5,8 | 971465,69 | 3531494,26 |
| 6 | 270° 22' 30" | 21,4 | 971471,46 | 3531493,83 |
| 7 | 270° 24' 17" | 11,3 | 971471,6 | 3531472,45 |
| 8 | 266° 59' 31" | 36,2 | 971471,68 | 3531461,13 |
| 9 | 266° 36' 9" | 52,3 | 971469,78 | 3531424,97 |
| 10 | 255° 44' 17" | 20,3 | 971466,68 | 3531372,75 |
| 11 | 348° 6' 6" | 50,1 | 971461,67 | 3531353,04 |
| 12 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971510,65 | 3531342,72 |
| 13 | 350° 5' 34" | 22,7 | 971510,65 | 3531342,72 |
| 14 | 350° 11' 2" | 50,3 | 971532,98 | 3531338,82 |
| 15 | 350° 5' 48" | 48,5 | 971582,57 | 3531330,24 |
| 16 | 339° 29' 28" | 18,4 | 971630,34 | 3531321,9 |
| 17 | 349° 48' 10" | 30,9 | 971647,61 | 3531315,44 |
| 18 | 342° 11' 13" | 6,4 | 971678,02 | 3531309,97 |
| 19 | 265° 25' 33" | 2,3 | 971684,12 | 3531308,01 |
| 20 | 265° 24' 7" | 17,2 | 971683,94 | 3531305,76 |
| 21 | 265° 14' 37" | 12,8 | 971682,56 | 3531288,6 |
| 22 | 265° 13' 35" | 19,2 | 971681,5 | 3531275,86 |
| 23 | 264° 49' 22" | 29,9 | 971679,9 | 3531256,7 |
| 24 | 265° 11' 23" | 7,2 | 971677,2 | 3531226,9 |
| 25 | 265° 12' 57" | 16,3 | 971676,6 | 3531219,77 |
| 26 | 228° 14' 46" | 4,7 | 971675,24 | 3531203,52 |
| 27 | 266° 24' 8" | 6,7 | 971672,08 | 3531199,98 |
| 28 | 263° 29' 25" | 12,7 | 971671,66 | 3531193,3 |
| 29 | 266° 40' 49" | 8,6 | 971670,22 | 3531180,68 |
| 30 | 267° 30' 37" | 1,8 | 971669,72 | 3531172,06 |
| 31 | 275° 37' 31" | 9,4 | 971669,64 | 3531170,22 |
| 32 | 275° 40' 51" | 3,8 | 971670,56 | 3531160,88 |
| 33 | 264° 52' 2" | 102,4 | 971670,94 | 3531157,06 |
| 34 | 264° 28' 20" | 26,8 | 971661,78 | 3531055,08 |
| 35 | 264° 54' 9" | 68,4 | 971659,2 | 3531028,42 |
| 36 | 265° 33' 55" | 13,5 | 971653,12 | 3530960,26 |
| 37 | 264° 52' 18" | 65,7 | 971652,08 | 3530946,85 |
| 38 | 264° 42' 35" | 3,8 | 971646,21 | 3530881,44 |
| 39 | 264° 46' 4" | 19,3 | 971645,86 | 3530877,66 |
| 40 | 265° 44' 28" | 3,8 | 971644,1 | 3530858,44 |
| 41 | 264° 51' 56" | 58,8 | 971643,82 | 3530854,68 |
| 42 | 265° 4' 51" | 66,1 | 971638,56 | 3530796,14 |
| 43 | 180° 53' 46" | 9,0 | 971632,89 | 3530730,26 |
| 44 | 180° 6' 42" | 41,0 | 971623,94 | 3530730,12 |
| 45 | 182° 52' 51" | 6,2 | 971582,92 | 3530730,04 |
| 46 | 182° 55' 21" | 65,9 | 971576,76 | 3530729,73 |
| 47 | 101° 34' 1" | 7,4 | 971510,95 | 3530726,37 |
| 48 | 116° 17' 25" | 42,0 | 971509,46 | 3530733,65 |
| 49 | 122° 2' 27" | 172,3 | 971490,87 | 3530771,28 |
| 50 | 122° 2' 23" | 47,6 | 971399,45 | 3530917,35 |
| 51 | 122° 2' 29" | 114,2 | 971374,21 | 3530957,68 |
| 52 | 102° 59' 10" | 10,3 | 971313,6 | 3531054,52 |
| 53 | 91° 53' 12" | 8,5 | 971311,28 | 3531064,58 |
| 54 | 92° 57' 22" | 28,7 | 971311 | 3531073,08 |
| 55 | 89° 3' 17" | 92,2 | 971309,52 | 3531101,74 |
| 56 | 200° 27' 22" | 2,7 | 971311,04 | 3531193,88 |
| 57 | 188° 43' 29" | 4,1 | 971308,52 | 3531192,94 |
| 58 | 201° 55' 35" | 17,9 | 971304,48 | 3531192,32 |
| 59 | 201° 56' 17" | 202,3 | 971287,91 | 3531185,65 |
| 60 | 97° 6' 22" | 60,4 | 971100,26 | 3531110,07 |
| 61 | 95° 10' 5" | 19,8 | 971092,79 | 3531169,99 |
| 62 | 97° 22' 31" | 8,8 | 971091,01 | 3531189,67 |
| 63 | 108° 28' 22" | 196,0 | 971089,88 | 3531198,4 |
| 64 | 109° 47' 13" | 63,4 | 971027,78 | 3531384,29 |
| 65 | 82° 53' 15" | 5,7 | 971006,32 | 3531443,94 |
| 66 | 83° 3' 58" | 14,5 | 971007,02 | 3531449,55 |
| 67 | 54° 42' 36" | 20,2 | 971008,77 | 3531463,94 |
| 68 | 32° 58' 7" | 38,8 | 971020,42 | 3531480,4 |
| 69 | 9° 53' 26" | 64,9 | 971052,95 | 3531501,5 |
| 70 | 39° 51' 11" | 58,6 | 971116,84 | 3531512,64 |
| 71 | 30° 50' 30" | 50,0 | 971161,86 | 3531550,22 |
| 72 | 40° 14' 16" | 80,7 | 971204,8 | 3531575,86 |

Номер элемента планировочной структуры 01:04:04

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 352° 5' 54" | 108,5 | 970810,27 | 3532594,03 |
| 1 | 110° 5' 38" | 124,5 | 971062,31 | 3531906,01 |
| 2 | 28° 47' 55" | 54,2 | 971019,53 | 3532022,95 |
| 3 | 296° 20' 18" | 37,3 | 971066,99 | 3532049,04 |
| 4 | 303° 59' 19" | 12,8 | 971083,55 | 3532015,59 |
| 5 | 328° 40' 7" | 8,0 | 971090,69 | 3532005 |
| 6 | 350° 32' 15" | 2,6 | 971097,54 | 3532000,83 |
| 7 | 2° 18' 40" | 4,5 | 971100,06 | 3532000,41 |
| 8 | 21° 39' 21" | 5,9 | 971104,52 | 3532000,59 |
| 9 | 29° 53' 19" | 4,9 | 971109,96 | 3532002,75 |
| 10 | 32° 49' 38" | 12,0 | 971114,24 | 3532005,21 |
| 11 | 40° 22' 45" | 14,8 | 971124,3 | 3532011,7 |
| 12 | 39° 45' 29" | 34,1 | 971135,6 | 3532021,31 |
| 13 | 39° 46' 49" | 14,6 | 971161,78 | 3532043,09 |
| 14 | 38° 56' 12" | 11,0 | 971173,01 | 3532052,44 |
| 15 | 35° 29' 54" | 8,5 | 971181,55 | 3532059,34 |
| 16 | 37° 8' 29" | 10,6 | 971188,49 | 3532064,29 |
| 17 | 32° 25' 39" | 20,1 | 971196,9 | 3532070,66 |
| 18 | 38° 13' 55" | 33,5 | 971213,9 | 3532081,46 |
| 19 | 40° 20' 50" | 33,3 | 971240,2 | 3532102,18 |
| 20 | 38° 7' 23" | 5,7 | 971265,58 | 3532123,74 |
| 21 | 39° 39' 14" | 23,2 | 971270,04 | 3532127,24 |
| 22 | 39° 7' 56" | 14,4 | 971287,92 | 3532142,06 |
| 23 | 44° 53' 55" | 24,0 | 971299,08 | 3532151,14 |
| 24 | 33° 1' 38" | 13,9 | 971316,1 | 3532168,1 |
| 25 | 25° 43' 9" | 14,2 | 971327,76 | 3532175,68 |
| 26 | 45° 51' 50" | 13,6 | 971340,59 | 3532181,86 |
| 27 | 43° 50' 17" | 9,1 | 971350,06 | 3532191,62 |
| 28 | 44° 10' 28" | 4,9 | 971356,6 | 3532197,9 |
| 29 | 46° 6' 11" | 16,5 | 971360,12 | 3532201,32 |
| 30 | 45° 30' 31" | 15,9 | 971371,58 | 3532213,23 |
| 31 | 46° 9' 30" | 10,8 | 971382,74 | 3532224,59 |
| 32 | 34° 50' 9" | 24,7 | 971390,25 | 3532232,41 |
| 33 | 31° 37' 6" | 30,5 | 971410,51 | 3532246,51 |
| 34 | 359° 59' 9" | 41,1 | 971436,45 | 3532262,48 |
| 35 | 90° 0' 0" | 21,3 | 971477,57 | 3532262,47 |
| 36 | 90° 0' 0" | 38,4 | 971498,86 | 3532262,47 |
| 37 | 359° 59' 39" | 100,8 | 971537,29 | 3532262,47 |
| 38 | 90° 0' 0" | 88,2 | 971638,13 | 3532262,46 |
| 39 | 269° 41' 28" | 11,1 | 971726,29 | 3532262,46 |
| 40 | 269° 38' 10" | 14,2 | 971726,23 | 3532251,33 |
| 41 | 269° 40' 16" | 78,4 | 971726,14 | 3532237,15 |
| 42 | 269° 26' 49" | 5,2 | 971725,69 | 3532158,74 |
| 43 | 269° 22' 25" | 11,0 | 971725,64 | 3532153,56 |
| 44 | 269° 44' 26" | 37,6 | 971725,52 | 3532142,58 |
| 45 | 269° 29' 57" | 51,5 | 971725,35 | 3532105 |
| 46 | 269° 40' 15" | 34,8 | 971724,9 | 3532053,52 |
| 47 | 269° 37' 26" | 33,5 | 971724,7 | 3532018,68 |
| 48 | 270° 2' 9" | 31,9 | 971724,48 | 3531985,16 |
| 49 | 269° 11' 17" | 22,6 | 971724,5 | 3531953,3 |
| 50 | 270° 1' 50" | 37,5 | 971724,18 | 3531930,72 |
| 51 | 269° 53' 3" | 39,6 | 971724,2 | 3531893,22 |
| 52 | 269° 40' 21" | 17,5 | 971724,12 | 3531853,58 |
| 53 | 269° 39' 13" | 33,1 | 971724,02 | 3531836,08 |
| 54 | 269° 23' 34" | 20,8 | 971723,82 | 3531802,98 |
| 55 | 268° 52' 4" | 28,3 | 971723,6 | 3531782,22 |
| 56 | 266° 49' 12" | 8,7 | 971723,04 | 3531753,88 |
| 57 | 266° 28' 23" | 20,2 | 971722,56 | 3531745,24 |
| 58 | 266° 5' 39" | 15,0 | 971721,32 | 3531725,12 |
| 59 | 265° 16' 59" | 22,4 | 971720,3 | 3531710,18 |
| 60 | 264° 45' 53" | 33,1 | 971718,46 | 3531687,88 |
| 61 | 265° 38' 19" | 21,0 | 971715,44 | 3531654,92 |
| 62 | 264° 12' 14" | 21,4 | 971713,84 | 3531633,94 |
| 63 | 263° 2' 41" | 13,4 | 971711,68 | 3531612,66 |
| 64 | 264° 22' 16" | 33,4 | 971710,06 | 3531599,38 |
| 65 | 275° 42' 38" | 1,6 | 971706,78 | 3531566,1 |
| 66 | 264° 30' 18" | 9,0 | 971706,94 | 3531564,5 |
| 67 | 264° 34' 6" | 18,8 | 971706,08 | 3531555,56 |
| 68 | 265° 5' 2" | 21,2 | 971704,3 | 3531536,84 |
| 69 | 264° 25' 9" | 19,3 | 971702,48 | 3531515,68 |
| 70 | 265° 19' 9" | 18,4 | 971700,6 | 3531496,44 |
| 71 | 265° 23' 26" | 14,2 | 971699,1 | 3531478,12 |
| 72 | 265° 35' 44" | 15,4 | 971697,96 | 3531463,98 |
| 73 | 265° 11' 19" | 21,9 | 971696,78 | 3531448,66 |
| 74 | 264° 44' 33" | 26,4 | 971694,94 | 3531426,8 |
| 75 | 265° 41' 26" | 44,2 | 971692,52 | 3531400,5 |
| 76 | 263° 41' 54" | 27,8 | 971689,2 | 3531356,44 |
| 77 | 172° 8' 2" | 21,5 | 971686,15 | 3531328,82 |
| 78 | 172° 10' 55" | 4,4 | 971664,87 | 3531331,76 |
| 79 | 169° 39' 10" | 58,1 | 971660,5 | 3531332,36 |
| 80 | 169° 39' 46" | 53,8 | 971603,32 | 3531342,8 |
| 81 | 166° 21' 50" | 86,1 | 971550,36 | 3531352,46 |
| 82 | 86° 36' 7" | 52,3 | 971466,68 | 3531372,76 |
| 83 | 86° 59' 31" | 36,2 | 971469,78 | 3531424,97 |
| 84 | 90° 24' 17" | 11,3 | 971471,68 | 3531461,13 |
| 85 | 90° 22' 30" | 21,4 | 971471,6 | 3531472,45 |
| 86 | 175° 44' 16" | 5,8 | 971471,46 | 3531493,83 |
| 87 | 88° 7' 1" | 93,4 | 971465,69 | 3531494,26 |
| 88 | 159° 58' 48" | 75,8 | 971468,76 | 3531587,64 |
| 89 | 155° 58' 39" | 34,0 | 971397,54 | 3531613,59 |
| 90 | 179° 39' 23" | 100,1 | 971366,51 | 3531627,42 |
| 91 | 220° 14' 16" | 80,7 | 971266,44 | 3531628,02 |
| 92 | 210° 50' 30" | 50,0 | 971204,8 | 3531575,86 |
| 93 | 219° 51' 11" | 58,6 | 971161,86 | 3531550,22 |
| 94 | 189° 53' 26" | 64,9 | 971116,84 | 3531512,64 |
| 95 | 212° 58' 7" | 38,8 | 971052,95 | 3531501,5 |
| 96 | 234° 42' 36" | 20,2 | 971020,42 | 3531480,4 |
| 97 | 263° 3' 58" | 14,5 | 971008,77 | 3531463,94 |
| 98 | 262° 53' 15" | 5,7 | 971007,02 | 3531449,55 |
| 99 | 289° 47' 13" | 63,4 | 971006,32 | 3531443,94 |
| 100 | 288° 28' 22" | 196,0 | 971027,78 | 3531384,29 |
| 101 | 277° 22' 31" | 8,8 | 971089,88 | 3531198,4 |
| 102 | 275° 10' 5" | 19,8 | 971091,01 | 3531189,67 |
| 103 | 277° 6' 22" | 60,4 | 971092,79 | 3531169,99 |
| 104 | 203° 49' 17" | 98,6 | 971100,26 | 3531110,07 |
| 105 | 127° 27' 10" | 365,8 | 971010,09 | 3531070,26 |
| 106 | 102° 27' 32" | 329,7 | 970787,63 | 3531360,67 |
| 107 | 84° 7' 31" | 260,3 | 970716,49 | 3531682,65 |
| 108 | 351° 38' 48" | 123,8 | 970743,13 | 3531941,56 |
| 109 | 351° 1' 53" | 189,2 | 970865,65 | 3531923,57 |
| 110 | 355° 38' 5" | 1,3 | 971052,51 | 3531894,08 |
| 111 | 14° 53' 59" | 4,7 | 971053,82 | 3531893,98 |
| 112 | 44° 59' 59" | 4,7 | 971058,33 | 3531895,18 |
| 113 | 75° 9' 21" | 4,6 | 971061,63 | 3531898,48 |

Номер элемента планировочной структуры 01:04:05

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302° 57' 55" | 79,8 | 971315,5 | 3531003,32 |
| 2 | 302° 49' 15" | 59,1 | 971358,94 | 3530936,34 |
| 3 | 304° 32' 34" | 124,7 | 971390,95 | 3530886,71 |
| 4 | 302° 26' 36" | 63,2 | 971461,64 | 3530784,02 |
| 5 | 279° 56' 6" | 195,7 | 971495,56 | 3530730,66 |
| 6 | 279° 48' 17" | 59,1 | 971529,32 | 3530537,92 |
| 7 | 180° 24' 0" | 110,2 | 971539,39 | 3530479,65 |
| 8 | 116° 13' 45" | 14,5 | 971429,16 | 3530478,88 |
| 9 | 96° 35' 39" | 58,0 | 971422,75 | 3530491,89 |
| 10 | 121° 40' 21" | 98,4 | 971416,09 | 3530549,5 |
| 11 | 97° 19' 13" | 4,0 | 971364,42 | 3530633,25 |
| 12 | 97° 12' 50" | 25,6 | 971363,91 | 3530637,22 |
| 13 | 123° 44' 12" | 78,3 | 971360,7 | 3530662,58 |
| 14 | 120° 52' 53" | 40,6 | 971317,19 | 3530727,73 |
| 15 | 132° 28' 22" | 164,2 | 971296,36 | 3530762,56 |
| 16 | 133° 22' 42" | 84,2 | 971185,47 | 3530883,69 |
| 17 | 128° 35' 38" | 69,3 | 971127,63 | 3530944,9 |
| 18 | 216° 56' 46" | 12,0 | 971084,42 | 3530999,04 |
| 19 | 133° 32' 52" | 34,9 | 971074,82 | 3530991,82 |
| 20 | 127° 26' 31" | 66,9 | 971050,79 | 3531017,1 |
| 21 | 23° 51' 45" | 98,6 | 971010,13 | 3531070,2 |
| 22 | 21° 56' 7" | 202,3 | 971100,26 | 3531110,07 |
| 23 | 271° 43' 14" | 12,7 | 971287,91 | 3531185,64 |
| 24 | 267° 46' 32" | 43,8 | 971288,29 | 3531172,99 |
| 25 | 273° 43' 4" | 14,7 | 971286,59 | 3531129,22 |
| 26 | 273° 44' 34" | 15,0 | 971287,54 | 3531114,6 |
| 27 | 273° 44' 41" | 55,6 | 971288,52 | 3531099,62 |
| 28 | 296° 46' 54" | 24,8 | 971292,15 | 3531044,16 |
| 29 | 303° 4' 12" | 22,3 | 971303,33 | 3531022,01 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:01

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 46' 32" | 114,5 | 971507,37 | 3532292,48 |
| 2 | 0° 0' 46" | 133,2 | 971505,82 | 3532406,98 |
| 3 | 89° 46' 14" | 409,6 | 971639,02 | 3532407,01 |
| 4 | 89° 46' 20" | 118,3 | 971640,66 | 3532816,6 |
| 5 | 168° 49' 52" | 99,5 | 971641,13 | 3532934,89 |
| 6 | 179° 46' 57" | 102,8 | 971543,48 | 3532954,17 |
| 7 | 90° 0' 0" | 2,2 | 971440,7 | 3532954,56 |
| 8 | 270° 0' 36" | 113,0 | 971440,7 | 3532952,35 |
| 9 | 270° 6' 43" | 168,9 | 971440,72 | 3532839,4 |
| 10 | 269° 51' 7" | 62,0 | 971441,05 | 3532670,53 |
| 11 | 269° 54' 51" | 220,7 | 971440,89 | 3532608,53 |
| 12 | 269° 58' 35" | 49,0 | 971440,56 | 3532387,82 |
| 13 | 270° 18' 32" | 46,4 | 971440,54 | 3532338,84 |
| 14 | 90° 0' 0" | 66,6 | 971440,79 | 3532292,48 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:02

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89° 45' 48" | 351,1 | 971641,23 | 3532957,02 |
| 2 | 180° 23' 20" | 141,4 | 971642,68 | 3533308,07 |
| 3 | 178° 59' 8" | 54,2 | 971501,28 | 3533307,11 |
| 4 | 269° 5' 32" | 157,2 | 971447,06 | 3533308,07 |
| 5 | 182° 30' 54" | 3,9 | 971444,57 | 3533150,88 |
| 6 | 269° 58' 36" | 74,0 | 971440,7 | 3533150,71 |
| 7 | 270° 10' 10" | 33,8 | 971440,67 | 3533076,7 |
| 8 | 269° 56' 28" | 68,4 | 971440,77 | 3533042,92 |
| 9 | 359° 46' 58" | 100,3 | 971440,7 | 3532974,56 |
| 10 | 349° 15' 58" | 91,9 | 971541,03 | 3532974,18 |
| 11 | 359° 42' 42" | 9,9 | 971631,29 | 3532957,07 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:03

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59° 2' 10" | 0,1 | 971389,81 | 3532287,78 |
| 2 | 18° 45' 45" | 24,9 | 971389,84 | 3532287,83 |
| 3 | 89° 54' 15" | 6,0 | 971413,39 | 3532295,83 |
| 4 | 90° 6' 27" | 31,9 | 971413,4 | 3532301,82 |
| 5 | 90° 5' 39" | 54,6 | 971413,34 | 3532333,74 |
| 6 | 181° 54' 53" | 42,8 | 971413,25 | 3532388,36 |
| 7 | 85° 1' 48" | 4,4 | 971370,48 | 3532386,93 |
| 8 | 182° 55' 20" | 13,3 | 971370,86 | 3532391,3 |
| 9 | 183° 42' 26" | 4,6 | 971357,54 | 3532390,62 |
| 10 | 183° 8' 14" | 40,4 | 971352,91 | 3532390,32 |
| 11 | 251° 59' 55" | 9,2 | 971312,59 | 3532388,11 |
| 12 | 333° 14' 40" | 26,9 | 971309,75 | 3532379,37 |
| 13 | 329° 19' 29" | 15,0 | 971333,79 | 3532367,25 |
| 14 | 318° 3' 56" | 26,6 | 971346,67 | 3532359,61 |
| 15 | 324° 1' 28" | 2,4 | 971366,44 | 3532341,85 |
| 16 | 292° 22' 40" | 55,7 | 971368,41 | 3532340,42 |
| 17 | 279° 17' 35" | 1,1 | 971389,63 | 3532288,88 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:04

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47° 16' 33" | 29,0 | 971334,59 | 3532189,12 |
| 2 | 44° 50' 34" | 25,8 | 971354,28 | 3532210,44 |
| 3 | 55° 29' 57" | 15,3 | 971372,58 | 3532228,64 |
| 4 | 90° 5' 0" | 27,4 | 971381,24 | 3532241,24 |
| 5 | 100° 7' 47" | 22,9 | 971381,2 | 3532268,68 |
| 6 | 101° 8' 40" | 9,5 | 971377,18 | 3532291,18 |
| 7 | 114° 12' 3" | 7,8 | 971375,34 | 3532300,52 |
| 8 | 114° 37' 50" | 6,1 | 971372,14 | 3532307,64 |
| 9 | 114° 3' 59" | 22,4 | 971369,6 | 3532313,18 |
| 10 | 133° 30' 17" | 17,3 | 971360,48 | 3532333,6 |
| 11 | 130° 59' 3" | 9,1 | 971348,54 | 3532346,18 |
| 12 | 132° 35' 11" | 3,7 | 971342,58 | 3532353,04 |
| 13 | 224° 10' 10" | 2,0 | 971340,08 | 3532355,76 |
| 14 | 152° 3' 11" | 30,0 | 971338,68 | 3532354,4 |
| 15 | 152° 44' 18" | 25,0 | 971312,14 | 3532368,48 |
| 16 | 152° 31' 32" | 0,3 | 971289,9 | 3532379,94 |
| 17 | 167° 57' 55" | 4,7 | 971289,65 | 3532380,07 |
| 18 | 253° 18' 2" | 0,1 | 971285,1 | 3532381,04 |
| 19 | 167° 35' 43" | 4,0 | 971285,07 | 3532380,94 |
| 20 | 169° 6' 8" | 3,5 | 971281,16 | 3532381,8 |
| 21 | 148° 8' 31" | 8,2 | 971277,68 | 3532382,47 |
| 22 | 187° 14' 50" | 1,7 | 971270,68 | 3532386,82 |
| 23 | 185° 21' 4" | 7,6 | 971268,95 | 3532386,6 |
| 24 | 195° 28' 59" | 20,3 | 971261,37 | 3532385,89 |
| 25 | 201° 35' 21" | 11,0 | 971241,84 | 3532380,48 |
| 26 | 208° 15' 7" | 6,4 | 971231,58 | 3532376,42 |
| 27 | 211° 44' 41" | 15,9 | 971225,96 | 3532373,4 |
| 28 | 216° 1' 0" | 8,1 | 971212,48 | 3532365,06 |
| 29 | 221° 20' 3" | 5,1 | 971205,96 | 3532360,32 |
| 30 | 225° 30' 43" | 11,1 | 971202,14 | 3532356,96 |
| 31 | 232° 50' 47" | 12,1 | 971194,38 | 3532349,06 |
| 32 | 227° 48' 13" | 9,0 | 971187,06 | 3532339,4 |
| 33 | 236° 47' 5" | 6,0 | 971181,04 | 3532332,76 |
| 34 | 241° 53' 26" | 3,7 | 971177,74 | 3532327,72 |
| 35 | 248° 50' 1" | 7,0 | 971176,02 | 3532324,5 |
| 36 | 252° 3' 39" | 2,9 | 971173,48 | 3532317,94 |
| 37 | 256° 26' 9" | 5,9 | 971172,58 | 3532315,16 |
| 38 | 254° 11' 37" | 5,7 | 971171,2 | 3532309,44 |
| 39 | 263° 22' 31" | 13,3 | 971169,66 | 3532304 |
| 40 | 263° 34' 26" | 11,8 | 971168,12 | 3532290,74 |
| 41 | 352° 27' 37" | 4,1 | 971166,8 | 3532279,02 |
| 42 | 260° 32' 15" | 5,0 | 971170,88 | 3532278,48 |
| 43 | 191° 33' 8" | 3,2 | 971170,06 | 3532273,56 |
| 44 | 280° 32' 16" | 31,0 | 971166,88 | 3532272,91 |
| 45 | 288° 35' 50" | 5,6 | 971172,55 | 3532242,43 |
| 46 | 292° 28' 49" | 16,8 | 971174,33 | 3532237,14 |
| 47 | 298° 29' 10" | 10,7 | 971180,74 | 3532221,65 |
| 48 | 312° 56' 1" | 7,6 | 971185,83 | 3532212,27 |
| 49 | 315° 17' 59" | 6,8 | 971191,04 | 3532206,67 |
| 50 | 321° 20' 24" | 18,4 | 971195,84 | 3532201,92 |
| 51 | 328° 11' 18" | 14,7 | 971210,19 | 3532190,44 |
| 52 | 343° 1' 48" | 13,0 | 971222,7 | 3532182,68 |
| 53 | 343° 25' 1" | 13,2 | 971235,12 | 3532178,89 |
| 54 | 345° 8' 53" | 8,3 | 971247,78 | 3532175,12 |
| 55 | 350° 36' 14" | 9,9 | 971255,85 | 3532172,98 |
| 56 | 40° 3' 17" | 5,0 | 971265,64 | 3532171,36 |
| 57 | 358° 11' 38" | 4,4 | 971269,47 | 3532174,58 |
| 58 | 314° 12' 39" | 2,6 | 971273,91 | 3532174,44 |
| 59 | 356° 19' 54" | 18,3 | 971275,7 | 3532172,6 |
| 60 | 10° 59' 9" | 9,7 | 971293,95 | 3532171,43 |
| 61 | 31° 27' 50" | 6,3 | 971303,48 | 3532173,28 |
| 62 | 26° 0' 5" | 28,6 | 971308,84 | 3532176,56 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:05

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46° 58' 56" | 30,3 | 971267,94 | 3532135,5 |
| 2 | 121° 25' 46" | 4,6 | 971288,58 | 3532157,62 |
| 3 | 177° 18' 49" | 14,9 | 971286,16 | 3532161,58 |
| 4 | 173° 54' 26" | 7,2 | 971271,24 | 3532162,28 |
| 5 | 168° 50' 25" | 32,9 | 971264,12 | 3532163,04 |
| 6 | 152° 45' 48" | 11,4 | 971231,88 | 3532169,4 |
| 7 | 149° 0' 0" | 5,4 | 971221,7 | 3532174,64 |
| 8 | 150° 45' 4" | 3,2 | 971217,04 | 3532177,44 |
| 9 | 148° 59' 24" | 10,7 | 971214,29 | 3532178,98 |
| 10 | 151° 4' 20" | 10,1 | 971205,14 | 3532184,48 |
| 11 | 133° 50' 6" | 27,5 | 971196,31 | 3532189,36 |
| 12 | 112° 31' 41" | 24,0 | 971177,28 | 3532209,18 |
| 13 | 111° 49' 34" | 17,2 | 971168,08 | 3532231,36 |
| 14 | 99° 31' 8" | 18,3 | 971161,7 | 3532247,29 |
| 15 | 166° 47' 48" | 33,4 | 971158,68 | 3532265,3 |
| 16 | 151° 20' 37" | 46,0 | 971126,2 | 3532272,92 |
| 17 | 239° 4' 45" | 47,9 | 971085,87 | 3532294,96 |
| 18 | 327° 51' 48" | 26,4 | 971061,24 | 3532253,84 |
| 19 | 353° 43' 17" | 5,1 | 971083,59 | 3532239,8 |
| 20 | 295° 44' 47" | 29,7 | 971088,68 | 3532239,24 |
| 21 | 294° 52' 58" | 28,2 | 971101,6 | 3532212,45 |
| 22 | 294° 29' 38" | 28,5 | 971113,46 | 3532186,88 |
| 23 | 296° 4' 41" | 53,7 | 971125,26 | 3532160,98 |
| 24 | 296° 32' 48" | 28,3 | 971148,86 | 3532112,76 |
| 25 | 300° 10' 11" | 24,8 | 971161,5 | 3532087,46 |
| 26 | 30° 56' 23" | 41,3 | 971173,94 | 3532066,06 |
| 27 | 36° 52' 21" | 42,0 | 971209,39 | 3532087,31 |
| 28 | 42° 38' 57" | 34,0 | 971242,96 | 3532112,49 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:06

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170° 40' 41" | 24,8 | 971158,7 | 3532278,68 |
| 2 | 152° 48' 55" | 12,0 | 971134,21 | 3532282,7 |
| 3 | 147° 5' 30" | 38,0 | 971123,54 | 3532288,18 |
| 4 | 56° 50' 51" | 26,0 | 971091,63 | 3532308,83 |
| 5 | 59° 21' 55" | 31,6 | 971105,85 | 3532330,6 |
| 6 | 59° 22' 11" | 31,2 | 971121,97 | 3532357,82 |
| 7 | 57° 1' 14" | 24,8 | 971137,88 | 3532384,69 |
| 8 | 58° 50' 33" | 5,6 | 971151,39 | 3532405,51 |
| 9 | 343° 58' 33" | 6,0 | 971154,28 | 3532410,29 |
| 10 | 351° 27' 10" | 14,0 | 971160,06 | 3532408,63 |
| 11 | 339° 5' 12" | 24,8 | 971173,9 | 3532406,55 |
| 12 | 351° 6' 58" | 28,5 | 971197,06 | 3532397,7 |
| 13 | 273° 19' 47" | 5,5 | 971225,21 | 3532393,3 |
| 14 | 266° 51' 1" | 4,2 | 971225,53 | 3532387,8 |
| 15 | 217° 22' 51" | 22,0 | 971225,3 | 3532383,62 |
| 16 | 213° 10' 35" | 18,3 | 971207,84 | 3532370,28 |
| 17 | 233° 57' 52" | 5,2 | 971192,56 | 3532360,29 |
| 18 | 227° 8' 43" | 4,9 | 971189,49 | 3532356,07 |
| 19 | 230° 58' 10" | 7,0 | 971186,15 | 3532352,47 |
| 20 | 234° 56' 19" | 8,8 | 971181,74 | 3532347,03 |
| 21 | 238° 52' 16" | 6,0 | 971176,68 | 3532339,82 |
| 22 | 239° 18' 0" | 3,0 | 971173,6 | 3532334,72 |
| 23 | 244° 29' 10" | 3,9 | 971172,08 | 3532332,16 |
| 24 | 245° 27' 4" | 8,1 | 971170,4 | 3532328,64 |
| 25 | 252° 41' 29" | 13,5 | 971167,02 | 3532321,24 |
| 26 | 259° 17' 53" | 16,3 | 971163 | 3532308,34 |
| 27 | 264° 39' 16" | 13,7 | 971159,98 | 3532292,36 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:07

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339° 14' 36" | 2,3 | 971146,5 | 3532783,68 |
| 2 | 337° 44' 32" | 122,2 | 971148,69 | 3532782,85 |
| 3 | 353° 31' 13" | 46,3 | 971261,82 | 3532736,55 |
| 4 | 345° 57' 49" | 0,0 | 971307,78 | 3532731,33 |
| 5 | 326° 46' 21" | 68,7 | 971307,82 | 3532731,32 |
| 6 | 326° 53' 19" | 1,9 | 971365,28 | 3532693,68 |
| 7 | 359° 56' 51" | 43,8 | 971366,89 | 3532692,63 |
| 8 | 270° 45' 50" | 6,0 | 971410,67 | 3532692,59 |
| 9 | 243° 26' 5" | 0,0 | 971410,75 | 3532686,59 |
| 10 | 271° 1' 5" | 31,5 | 971410,74 | 3532686,57 |
| 11 | 269° 51' 2" | 153,6 | 971411,3 | 3532655,06 |
| 12 | 269° 50' 42" | 48,1 | 971410,9 | 3532501,47 |
| 13 | 270° 0' 44" | 46,1 | 971410,77 | 3532453,4 |
| 14 | 182° 52' 38" | 41,8 | 971410,78 | 3532407,3 |
| 15 | 179° 10' 12" | 115,3 | 971369 | 3532405,2 |
| 16 | 168° 15' 32" | 27,4 | 971253,72 | 3532406,87 |
| 17 | 152° 9' 35" | 34,4 | 971226,92 | 3532412,44 |
| 18 | 152° 9' 18" | 72,7 | 971196,53 | 3532428,49 |
| 19 | 163° 6' 54" | 16,3 | 971132,26 | 3532462,44 |
| 20 | 126° 22' 54" | 9,9 | 971116,71 | 3532467,16 |
| 21 | 109° 59' 40" | 42,5 | 971110,86 | 3532475,1 |
| 22 | 100° 47' 40" | 31,2 | 971096,32 | 3532515,06 |
| 23 | 100° 48' 13" | 71,3 | 971090,48 | 3532545,69 |
| 24 | 76° 1' 0" | 7,9 | 971077,12 | 3532615,7 |
| 25 | 67° 14' 13" | 53,9 | 971079,02 | 3532623,33 |
| 26 | 67° 14' 55" | 46,9 | 971099,87 | 3532673,02 |
| 27 | 67° 5' 14" | 73,2 | 971118,02 | 3532716,3 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:08

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 359° 47' 0" | 108,4 | 971300,66 | 3532955,09 |
| 2 | 90° 0' 0" | 100,0 | 971409,1 | 3532954,68 |
| 3 | 276° 40' 2" | 37,9 | 971409,1 | 3532854,69 |
| 4 | 270° 2' 8" | 112,5 | 971413,5 | 3532817,05 |
| 5 | 179° 56' 48" | 43,1 | 971413,57 | 3532704,59 |
| 6 | 146° 46' 22" | 61,4 | 971370,47 | 3532704,63 |
| 7 | 145° 6' 29" | 6,1 | 971319,07 | 3532738,3 |
| 8 | 156° 28' 22" | 1,6 | 971314,08 | 3532741,78 |
| 9 | 171° 33' 51" | 35,8 | 971312,61 | 3532742,42 |
| 10 | 138° 29' 24" | 6,2 | 971277,21 | 3532747,67 |
| 11 | 70° 30' 20" | 58,0 | 971272,6 | 3532751,75 |
| 12 | 81° 12' 11" | 57,5 | 971291,95 | 3532806,41 |
| 13 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971300,74 | 3532863,21 |
| 14 | 90° 3' 22" | 91,9 | 971300,75 | 3532863,21 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:09

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70° 31' 7" | 57,8 | 971261,39 | 3532756,04 |
| 2 | 82° 35' 38" | 56,2 | 971280,68 | 3532810,57 |
| 3 | 90° 0' 0" | 2,2 | 971287,92 | 3532866,27 |
| 4 | 90° 0' 0" | 61,7 | 971287,92 | 3532868,48 |
| 5 | 157° 52' 9" | 42,0 | 971226,2 | 3532868,48 |
| 6 | 247° 55' 53" | 90,0 | 971187,3 | 3532884,3 |
| 7 | 248° 11' 54" | 0,7 | 971153,48 | 3532800,88 |
| 8 | 335° 23' 41" | 35,6 | 971153,22 | 3532800,23 |
| 9 | 338° 49' 16" | 81,3 | 971185,56 | 3532785,42 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:10

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 338° 51' 18" | 26,1 | 971191,9 | 3532895,56 |
| 2 | 338° 51' 52" | 24,0 | 971216,23 | 3532886,15 |
| 3 | 90° 0' 0" | 3,8 | 971238,58 | 3532877,51 |
| 4 | 359° 51' 17" | 11,8 | 971242,36 | 3532877,51 |
| 5 | 359° 49' 48" | 33,7 | 971254,2 | 3532877,48 |
| 6 | 90° 0' 0" | 35,9 | 971287,93 | 3532877,38 |
| 7 | 90° 0' 0" | 40,4 | 971287,93 | 3532913,32 |
| 8 | 167° 34' 49" | 20,5 | 971287,93 | 3532953,74 |
| 9 | 167° 46' 17" | 11,4 | 971267,95 | 3532958,14 |
| 10 | 167° 29' 55" | 18,0 | 971256,83 | 3532960,55 |
| 11 | 167° 34' 49" | 18,2 | 971239,24 | 3532964,45 |
| 12 | 247° 56' 50" | 26,3 | 971221,44 | 3532968,37 |
| 13 | 247° 55' 2" | 26,1 | 971211,58 | 3532944,03 |
| 14 | 247° 53' 10" | 26,2 | 971201,77 | 3532919,85 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:11

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 271° 5' 27" | 62,0 | 971411,1 | 3533127,2 |
| 2 | 268° 41' 59" | 45,8 | 971412,28 | 3533065,24 |
| 3 | 269° 24' 39" | 44,8 | 971411,24 | 3533019,42 |
| 4 | 179° 46' 59" | 100,4 | 971410,78 | 3532974,67 |
| 5 | 166° 13' 13" | 83,9 | 971310,42 | 3532975,05 |
| 6 | 85° 5' 34" | 147,7 | 971228,91 | 3532995,04 |
| 7 | 2° 27' 33" | 113,7 | 971241,54 | 3533142,15 |
| 8 | 2° 27' 56" | 55,6 | 971355,16 | 3533147,03 |
| 9 | 271° 8' 3" | 22,2 | 971410,66 | 3533149,42 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:12

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 354° 10' 11" | 12,4 | 971126,87 | 3533096,92 |
| 2 | 354° 42' 22" | 31,3 | 971139,21 | 3533095,66 |
| 3 | 356° 51' 58" | 38,6 | 971170,4 | 3533092,77 |
| 4 | 85° 36' 52" | 42,9 | 971208,94 | 3533090,66 |
| 5 | 86° 39' 18" | 101,3 | 971212,22 | 3533133,43 |
| 6 | 86° 40' 43" | 82,5 | 971218,13 | 3533234,55 |
| 7 | 175° 16' 19" | 2,7 | 971222,91 | 3533316,92 |
| 8 | 175° 37' 15" | 26,7 | 971220,25 | 3533317,14 |
| 9 | 175° 38' 6" | 45,5 | 971193,61 | 3533319,18 |
| 10 | 175° 29' 22" | 8,3 | 971148,28 | 3533322,64 |
| 11 | 265° 54' 15" | 84,8 | 971140,04 | 3533323,29 |
| 12 | 357° 11' 56" | 5,1 | 971133,98 | 3533238,66 |
| 13 | 265° 45' 55" | 34,0 | 971139,09 | 3533238,41 |
| 14 | 266° 46' 43" | 33,1 | 971136,58 | 3533204,51 |
| 15 | 175° 51' 29" | 2,9 | 971134,72 | 3533171,46 |
| 16 | 266° 2' 44" | 32,0 | 971131,82 | 3533171,67 |
| 17 | 266° 20' 7" | 42,9 | 971129,61 | 3533139,7 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:13

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265° 7' 41" | 18,0 | 971119,8 | 3533081,46 |
| 2 | 265° 14' 30" | 8,7 | 971118,27 | 3533063,51 |
| 3 | 263° 29' 57" | 24,8 | 971117,55 | 3533054,86 |
| 4 | 262° 58' 20" | 24,8 | 971114,74 | 3533030,2 |
| 5 | 256° 24' 41" | 22,3 | 971111,7 | 3533005,54 |
| 6 | 249° 23' 42" | 27,5 | 971106,45 | 3532983,82 |
| 7 | 248° 33' 52" | 27,9 | 971096,78 | 3532958,1 |
| 8 | 245° 54' 47" | 26,7 | 971086,58 | 3532932,12 |
| 9 | 246° 24' 12" | 26,9 | 971075,69 | 3532907,76 |
| 10 | 245° 36' 41" | 41,0 | 971064,94 | 3532883,15 |
| 11 | 335° 3' 15" | 25,3 | 971048,02 | 3532845,83 |
| 12 | 334° 19' 48" | 21,5 | 971070,98 | 3532835,15 |
| 13 | 336° 24' 55" | 40,3 | 971090,33 | 3532825,85 |
| 14 | 64° 56' 8" | 38,8 | 971127,3 | 3532809,71 |
| 15 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971143,72 | 3532844,82 |
| 16 | 66° 6' 59" | 29,4 | 971143,72 | 3532844,84 |
| 17 | 68° 12' 45" | 30,1 | 971155,64 | 3532871,76 |
| 18 | 67° 8' 15" | 30,0 | 971166,8 | 3532899,68 |
| 19 | 71° 20' 36" | 26,2 | 971178,45 | 3532927,31 |
| 20 | 71° 37' 10" | 29,8 | 971186,82 | 3532952,1 |
| 21 | 78° 30' 9" | 11,4 | 971196,23 | 3532980,42 |
| 22 | 83° 59' 3" | 79,4 | 971198,5 | 3532991,58 |
| 23 | 172° 50' 27" | 87,7 | 971206,82 | 3533070,53 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:14

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102° 19' 39" | 37,1 | 971057,44 | 3532553,16 |
| 2 | 101° 56' 56" | 27,4 | 971049,52 | 3532589,4 |
| 3 | 67° 7' 44" | 29,8 | 971043,84 | 3532616,24 |
| 4 | 66° 47' 18" | 123,4 | 971055,44 | 3532643,74 |
| 5 | 66° 39' 3" | 21,5 | 971104,07 | 3532757,14 |
| 6 | 66° 35' 36" | 4,0 | 971112,6 | 3532776,9 |
| 7 | 66° 52' 44" | 1,0 | 971114,18 | 3532780,55 |
| 8 | 66° 49' 46" | 13,4 | 971114,56 | 3532781,44 |
| 9 | 155° 48' 35" | 12,5 | 971119,82 | 3532793,73 |
| 10 | 155° 59' 12" | 5,7 | 971108,4 | 3532798,86 |
| 11 | 155° 46' 20" | 10,1 | 971103,17 | 3532801,19 |
| 12 | 156° 5' 23" | 14,5 | 971093,97 | 3532805,33 |
| 13 | 156° 48' 5" | 1,0 | 971080,73 | 3532811,2 |
| 14 | 157° 34' 35" | 3,6 | 971079,82 | 3532811,59 |
| 15 | 155° 42' 57" | 7,4 | 971076,5 | 3532812,96 |
| 16 | 155° 57' 21" | 29,3 | 971069,74 | 3532816,01 |
| 17 | 246° 21' 26" | 40,0 | 971043 | 3532827,94 |
| 18 | 245° 58' 28" | 24,0 | 971026,96 | 3532791,3 |
| 19 | 245° 35' 2" | 23,6 | 971017,18 | 3532769,36 |
| 20 | 246° 6' 41" | 23,6 | 971007,42 | 3532747,86 |
| 21 | 256° 36' 5" | 45,3 | 970997,88 | 3532726,32 |
| 22 | 259° 54' 22" | 66,5 | 970987,38 | 3532682,24 |
| 23 | 275° 1' 47" | 74,4 | 970975,72 | 3532616,74 |
| 24 | 7° 37' 49" | 16,9 | 970982,24 | 3532542,66 |
| 25 | 8° 11' 10" | 20,2 | 970998,96 | 3532544,9 |
| 26 | 7° 57' 47" | 38,8 | 971018,98 | 3532547,78 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:15

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30° 24' 12" | 19,6 | 971013,95 | 3532038,23 |
| 2 | 28° 20' 15" | 115,4 | 971030,89 | 3532048,17 |
| 3 | 114° 44' 58" | 52,0 | 971132,43 | 3532102,93 |
| 4 | 114° 50' 22" | 24,8 | 971110,68 | 3532150,11 |
| 5 | 116° 21' 40" | 7,5 | 971100,26 | 3532172,62 |
| 6 | 115° 6' 41" | 53,4 | 971096,91 | 3532179,38 |
| 7 | 147° 52' 27" | 31,3 | 971074,24 | 3532227,75 |
| 8 | 96° 27' 56" | 15,6 | 971047,74 | 3532244,39 |
| 9 | 80° 56' 13" | 1,7 | 971045,98 | 3532259,92 |
| 10 | 346° 58' 43" | 6,4 | 971046,24 | 3532261,55 |
| 11 | 73° 8' 46" | 3,6 | 971052,51 | 3532260,1 |
| 12 | 58° 46' 39" | 11,4 | 971053,54 | 3532263,5 |
| 13 | 107° 27' 43" | 6,3 | 971059,45 | 3532273,25 |
| 14 | 58° 4' 26" | 26,8 | 971057,55 | 3532279,29 |
| 15 | 58° 17' 53" | 30,6 | 971071,7 | 3532302 |
| 16 | 55° 45' 27" | 12,1 | 971087,79 | 3532328,05 |
| 17 | 59° 14' 18" | 10,2 | 971094,59 | 3532338,04 |
| 18 | 59° 59' 27" | 3,5 | 971099,81 | 3532346,81 |
| 19 | 58° 30' 12" | 16,2 | 971101,56 | 3532349,84 |
| 20 | 59° 26' 27" | 27,9 | 971110,04 | 3532363,68 |
| 21 | 59° 12' 26" | 9,8 | 971124,24 | 3532387,73 |
| 22 | 58° 25' 30" | 9,2 | 971129,24 | 3532396,12 |
| 23 | 56° 33' 25" | 9,0 | 971134,04 | 3532403,93 |
| 24 | 57° 22' 50" | 3,3 | 971139 | 3532411,44 |
| 25 | 144° 13' 30" | 10,7 | 971140,76 | 3532414,19 |
| 26 | 146° 23' 26" | 11,8 | 971132,1 | 3532420,43 |
| 27 | 152° 2' 58" | 16,8 | 971122,26 | 3532426,97 |
| 28 | 148° 38' 11" | 30,0 | 971107,39 | 3532434,86 |
| 29 | 143° 1' 53" | 3,5 | 971081,78 | 3532450,47 |
| 30 | 97° 19' 48" | 21,5 | 971078,99 | 3532452,57 |
| 31 | 102° 24' 52" | 20,7 | 971076,25 | 3532473,87 |
| 32 | 101° 35' 54" | 44,0 | 971071,81 | 3532494,04 |
| 33 | 188° 10' 22" | 35,9 | 971062,96 | 3532537,16 |
| 34 | 188° 40' 45" | 28,0 | 971027,38 | 3532532,05 |
| 35 | 188° 30' 33" | 18,6 | 970999,67 | 3532527,82 |
| 36 | 188° 37' 10" | 4,5 | 970981,29 | 3532525,07 |
| 37 | 261° 28' 54" | 129,2 | 970976,87 | 3532524,4 |
| 38 | 263° 54' 4" | 42,7 | 970957,73 | 3532396,61 |
| 39 | 273° 18' 51" | 134,2 | 970953,19 | 3532354,12 |
| 40 | 279° 22' 25" | 42,5 | 970960,95 | 3532220,12 |
| 41 | 279° 32' 59" | 7,5 | 970967,88 | 3532178,14 |
| 42 | 288° 41' 29" | 139,9 | 970969,13 | 3532170,71 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:16

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115° 32' 2" | 1,7 | 971140,91 | 3532084,73 |
| 2 | 115° 54' 0" | 2,3 | 971140,16 | 3532086,3 |
| 3 | 208° 41' 25" | 4,6 | 971139,15 | 3532088,38 |
| 4 | 208° 55' 6" | 70,2 | 971135,13 | 3532086,18 |
| 5 | 295° 52' 32" | 3,3 | 971073,64 | 3532052,21 |
| 6 | 298° 16' 51" | 19,6 | 971075,1 | 3532049,2 |
| 7 | 296° 18' 35" | 14,1 | 971084,37 | 3532031,97 |
| 8 | 304° 9' 34" | 5,4 | 971090,6 | 3532019,37 |
| 9 | 302° 8' 14" | 1,8 | 971093,64 | 3532014,89 |
| 10 | 316° 19' 55" | 0,3 | 971094,62 | 3532013,33 |
| 11 | 304° 17' 58" | 3,4 | 971094,84 | 3532013,12 |
| 12 | 332° 1' 28" | 3,8 | 971096,75 | 3532010,32 |
| 13 | 12° 2' 9" | 3,4 | 971100,12 | 3532008,53 |
| 14 | 354° 33' 34" | 0,2 | 971103,45 | 3532009,24 |
| 15 | 33° 41' 24" | 0,1 | 971103,66 | 3532009,22 |
| 16 | 32° 47' 28" | 19,1 | 971103,78 | 3532009,3 |
| 17 | 38° 48' 38" | 48,7 | 971119,83 | 3532019,64 |
| 18 | 116° 2' 2" | 21,7 | 971157,75 | 3532050,14 |
| 19 | 115° 51' 42" | 16,8 | 971148,22 | 3532069,65 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:17

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 2' 37" | 123,5 | 971040,31 | 3531914,08 |
| 2 | 106° 42' 55" | 33,9 | 971000,01 | 3532030,83 |
| 3 | 108° 32' 7" | 32,5 | 970990,25 | 3532063,33 |
| 4 | 109° 48' 52" | 20,6 | 970979,93 | 3532094,11 |
| 5 | 106° 23' 36" | 16,3 | 970972,94 | 3532113,51 |
| 6 | 105° 43' 31" | 17,5 | 970968,33 | 3532129,18 |
| 7 | 102° 5' 41" | 1,3 | 970963,58 | 3532146,05 |
| 8 | 101° 52' 5" | 27,6 | 970963,31 | 3532147,31 |
| 9 | 100° 56' 2" | 47,8 | 970957,64 | 3532174,29 |
| 10 | 92° 21' 17" | 133,1 | 970948,57 | 3532221,24 |
| 11 | 90° 0' 0" | 0,2 | 970943,1 | 3532354,26 |
| 12 | 86° 21' 31" | 1,1 | 970943,1 | 3532354,44 |
| 13 | 84° 38' 23" | 42,0 | 970943,17 | 3532355,54 |
| 14 | 80° 51' 27" | 117,1 | 970947,09 | 3532397,32 |
| 15 | 81° 22' 27" | 25,7 | 970965,7 | 3532512,96 |
| 16 | 90° 55' 44" | 1,9 | 970969,55 | 3532538,34 |
| 17 | 95° 19' 35" | 26,3 | 970969,52 | 3532540,19 |
| 18 | 93° 7' 11" | 33,4 | 970967,08 | 3532566,36 |
| 19 | 91° 21' 29" | 33,7 | 970965,26 | 3532599,75 |
| 20 | 77° 5' 9" | 64,4 | 970964,46 | 3532633,49 |
| 21 | 77° 19' 25" | 35,0 | 970978,85 | 3532696,25 |
| 22 | 72° 21' 49" | 44,7 | 970986,52 | 3532730,35 |
| 23 | 67° 30' 10" | 67,1 | 971000,06 | 3532772,94 |
| 24 | 156° 2' 15" | 0,2 | 971025,75 | 3532834,97 |
| 25 | 71° 34' 32" | 16,9 | 971025,57 | 3532835,05 |
| 26 | 66° 43' 23" | 123,1 | 971030,91 | 3532851,08 |
| 27 | 68° 33' 8" | 33,1 | 971079,56 | 3532964,17 |
| 28 | 68° 27' 49" | 6,0 | 971091,66 | 3532994,97 |
| 29 | 88° 3' 39" | 29,3 | 971093,87 | 3533000,57 |
| 30 | 86° 22' 56" | 25,0 | 971094,86 | 3533029,81 |
| 31 | 86° 22' 51" | 26,0 | 971096,44 | 3533054,8 |
| 32 | 175° 6' 30" | 92,3 | 971098,08 | 3533080,73 |
| 33 | 178° 40' 31" | 10,4 | 971006,12 | 3533088,6 |
| 34 | 90° 0' 0" | 3,0 | 970995,74 | 3533088,84 |
| 35 | 90° 0' 0" | 12,3 | 970995,74 | 3533085,85 |
| 36 | 90° 0' 0" | 4,7 | 970983,45 | 3533085,85 |
| 37 | 175° 5' 42" | 67,4 | 970983,45 | 3533090,55 |
| 38 | 264° 44' 18" | 61,9 | 970916,33 | 3533096,31 |
| 39 | 264° 32' 23" | 1,4 | 970910,65 | 3533034,63 |
| 40 | 258° 23' 18" | 0,7 | 970910,52 | 3533033,27 |
| 41 | 255° 22' 44" | 0,7 | 970910,37 | 3533032,54 |
| 42 | 260° 47' 19" | 99,5 | 970910,19 | 3533031,85 |
| 43 | 259° 5' 5" | 43,3 | 970894,27 | 3532933,68 |
| 44 | 257° 56' 41" | 211,7 | 970886,08 | 3532891,21 |
| 45 | 260° 33' 13" | 64,2 | 970841,87 | 3532684,2 |
| 46 | 260° 31' 14" | 11,1 | 970831,34 | 3532620,91 |
| 47 | 264° 3' 58" | 639,8 | 970829,51 | 3532609,95 |
| 48 | 263° 58' 51" | 8,9 | 970763,37 | 3531973,59 |
| 49 | 263° 1' 23" | 8,2 | 970762,44 | 3531964,77 |
| 50 | 351° 18' 51" | 282,1 | 970761,45 | 3531956,68 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:18

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78° 48' 44" | 30,3 | 971107,62 | 3533099,57 |
| 2 | 84° 38' 24" | 32,0 | 971113,5 | 3533129,3 |
| 3 | 84° 37' 2" | 32,0 | 971116,49 | 3533161,17 |
| 4 | 84° 39' 50" | 33,0 | 971119,49 | 3533193,01 |
| 5 | 104° 22' 35" | 14,3 | 971122,56 | 3533225,88 |
| 6 | 85° 53' 25" | 84,8 | 971119,01 | 3533239,73 |
| 7 | 175° 35' 52" | 88,7 | 971125,09 | 3533324,35 |
| 8 | 262° 25' 39" | 86,9 | 971036,63 | 3533331,16 |
| 9 | 266° 23' 57" | 106,2 | 971025,18 | 3533245,03 |
| 10 | 266° 47' 43" | 32,0 | 971018,51 | 3533139,03 |
| 11 | 354° 41' 1" | 40,5 | 971016,72 | 3533107,06 |
| 12 | 355° 46' 22" | 50,7 | 971057,02 | 3533103,31 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:19

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971309,59 | 3533424,73 |
| 2 | 127° 45' 24" | 59,2 | 971309,63 | 3533424,73 |
| 3 | 174° 36' 2" | 47,8 | 971273,4 | 3533471,51 |
| 4 | 171° 3' 21" | 4,2 | 971225,79 | 3533476,01 |
| 5 | 165° 8' 37" | 4,9 | 971221,66 | 3533476,66 |
| 6 | 157° 37' 54" | 5,3 | 971216,91 | 3533477,92 |
| 7 | 150° 15' 18" | 0,4 | 971212,05 | 3533479,92 |
| 8 | 157° 2' 32" | 77,1 | 971211,7 | 3533480,12 |
| 9 | 81° 52' 27" | 94,6 | 971140,69 | 3533510,2 |
| 10 | 85° 18' 36" | 124,0 | 971154,06 | 3533603,84 |
| 11 | 83° 35' 52" | 24,6 | 971164,2 | 3533727,44 |
| 12 | 171° 47' 13" | 5,9 | 971166,94 | 3533751,86 |
| 13 | 169° 57' 52" | 7,2 | 971161,12 | 3533752,7 |
| 14 | 94° 6' 11" | 135,4 | 971154 | 3533753,96 |
| 15 | 122° 31' 19" | 343,4 | 971144,31 | 3533889,04 |
| 16 | 121° 15' 49" | 31,8 | 970959,69 | 3534178,59 |
| 17 | 212° 16' 32" | 0,2 | 970943,2 | 3534205,75 |
| 18 | 122° 50' 20" | 34,2 | 970943,01 | 3534205,63 |
| 19 | 122° 53' 52" | 3,8 | 970924,48 | 3534234,34 |
| 20 | 36° 37' 54" | 15,9 | 970922,41 | 3534237,54 |
| 21 | 124° 37' 36" | 32,4 | 970935,16 | 3534247,02 |
| 22 | 130° 23' 4" | 5,4 | 970916,75 | 3534273,68 |
| 23 | 32° 9' 53" | 20,9 | 970913,22 | 3534277,83 |
| 24 | 118° 51' 11" | 65,5 | 970930,95 | 3534288,98 |
| 25 | 35° 53' 12" | 68,7 | 970899,33 | 3534346,37 |
| 26 | 125° 22' 25" | 259,6 | 970954,96 | 3534386,62 |
| 27 | 205° 37' 19" | 49,2 | 970804,68 | 3534598,29 |
| 28 | 207° 47' 49" | 27,7 | 970760,33 | 3534577,02 |
| 29 | 207° 38' 48" | 27,0 | 970735,86 | 3534564,12 |
| 30 | 207° 42' 58" | 25,8 | 970711,94 | 3534551,59 |
| 31 | 207° 40' 13" | 24,8 | 970689,08 | 3534539,58 |
| 32 | 206° 58' 48" | 0,6 | 970667,11 | 3534528,06 |
| 33 | 207° 17' 34" | 21,8 | 970666,56 | 3534527,78 |
| 34 | 219° 15' 19" | 104,3 | 970647,16 | 3534517,77 |
| 35 | 220° 54' 37" | 37,4 | 970566,42 | 3534451,79 |
| 36 | 293° 14' 50" | 3,1 | 970538,17 | 3534427,31 |
| 37 | 298° 1' 10" | 264,4 | 970539,39 | 3534424,47 |
| 38 | 304° 15' 7" | 177,0 | 970663,61 | 3534191,04 |
| 39 | 305° 41' 48" | 8,8 | 970763,25 | 3534044,71 |
| 40 | 305° 31' 13" | 34,6 | 970768,38 | 3534037,57 |
| 41 | 302° 48' 58" | 30,2 | 970788,46 | 3534009,44 |
| 42 | 303° 39' 51" | 55,3 | 970804,82 | 3533984,07 |
| 43 | 274° 38' 49" | 22,5 | 970835,49 | 3533938,02 |
| 44 | 274° 28' 1" | 2,6 | 970837,31 | 3533915,63 |
| 45 | 278° 19' 5" | 25,9 | 970837,51 | 3533913,07 |
| 46 | 278° 19' 39" | 56,2 | 970841,25 | 3533887,49 |
| 47 | 282° 56' 35" | 40,2 | 970849,39 | 3533831,88 |
| 48 | 235° 7' 7" | 142,5 | 970858,39 | 3533792,72 |
| 49 | 324° 40' 14" | 210,3 | 970776,91 | 3533675,84 |
| 50 | 263° 25' 59" | 203,9 | 970948,48 | 3533554,23 |
| 51 | 26° 51' 42" | 0,9 | 970925,16 | 3533351,65 |
| 52 | 263° 34' 24" | 218,2 | 970925,93 | 3533352,04 |
| 53 | 263° 56' 19" | 20,6 | 970901,51 | 3533135,24 |
| 54 | 355° 44' 12" | 100,5 | 970899,33 | 3533114,71 |
| 55 | 83° 59' 27" | 0,6 | 970999,54 | 3533107,24 |
| 56 | 90° 0' 0" | 0,0 | 970999,6 | 3533107,81 |
| 57 | 86° 11' 9" | 0,8 | 970999,61 | 3533107,81 |
| 58 | 86° 9' 47" | 97,3 | 970999,66 | 3533108,56 |
| 59 | 86° 37' 45" | 41,0 | 971006,17 | 3533205,63 |
| 60 | 81° 53' 18" | 78,2 | 971008,58 | 3533246,55 |
| 61 | 81° 58' 39" | 6,0 | 971019,61 | 3533323,94 |
| 62 | 176° 11' 9" | 0,3 | 971020,45 | 3533329,9 |
| 63 | 84° 42' 42" | 17,1 | 971020,15 | 3533329,92 |
| 64 | 355° 56' 41" | 63,2 | 971021,73 | 3533346,99 |
| 65 | 70° 40' 35" | 109,5 | 971084,78 | 3533342,52 |
| 66 | 306° 52' 11" | 0,1 | 971121,02 | 3533445,87 |
| 67 | 301° 28' 36" | 0,6 | 971121,05 | 3533445,83 |
| 68 | 345° 49' 39" | 80,6 | 971121,35 | 3533445,34 |
| 69 | 7° 53' 46" | 68,9 | 971199,52 | 3533425,6 |
| 70 | 346° 6' 9" | 43,1 | 971267,8 | 3533435,07 |
| 1 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971309,59 | 3533424,73 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:20

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0' 0" | 0,0 | 971309,59 | 3533424,73 |
| 2 | 127° 45' 24" | 59,2 | 971309,63 | 3533424,73 |
| 3 | 174° 36' 2" | 47,8 | 971273,4 | 3533471,51 |
| 4 | 171° 3' 21" | 4,2 | 971225,79 | 3533476,01 |
| 5 | 165° 8' 37" | 4,9 | 971221,66 | 3533476,66 |
| 6 | 157° 37' 54" | 5,3 | 971216,91 | 3533477,92 |
| 7 | 150° 15' 18" | 0,4 | 971212,05 | 3533479,92 |
| 8 | 157° 2' 32" | 77,1 | 971211,7 | 3533480,12 |
| 9 | 81° 52' 27" | 94,6 | 971140,69 | 3533510,2 |
| 10 | 85° 18' 36" | 124,0 | 971154,06 | 3533603,84 |
| 11 | 83° 35' 52" | 24,6 | 971164,2 | 3533727,44 |
| 12 | 171° 47' 13" | 5,9 | 971166,94 | 3533751,86 |
| 13 | 169° 57' 52" | 7,2 | 971161,12 | 3533752,7 |
| 14 | 94° 6' 11" | 135,4 | 971154 | 3533753,96 |
| 15 | 122° 31' 19" | 343,4 | 971144,31 | 3533889,04 |
| 16 | 121° 15' 49" | 31,8 | 970959,69 | 3534178,59 |
| 17 | 212° 16' 32" | 0,2 | 970943,2 | 3534205,75 |
| 18 | 122° 50' 20" | 34,2 | 970943,01 | 3534205,63 |
| 19 | 122° 53' 52" | 3,8 | 970924,48 | 3534234,34 |
| 20 | 36° 37' 54" | 15,9 | 970922,41 | 3534237,54 |
| 21 | 124° 37' 36" | 32,4 | 970935,16 | 3534247,02 |
| 22 | 130° 23' 4" | 5,4 | 970916,75 | 3534273,68 |
| 23 | 32° 9' 53" | 20,9 | 970913,22 | 3534277,83 |
| 24 | 298° 51' 20" | 124,0 | 970930,95 | 3534288,98 |
| 25 | 302° 47' 46" | 36,1 | 970990,78 | 3534180,4 |
| 26 | 326° 53' 30" | 33,9 | 971010,33 | 3534150,06 |
| 27 | 1° 10' 13" | 29,4 | 971038,7 | 3534131,56 |
| 28 | 9° 0' 21" | 24,1 | 971068,07 | 3534132,16 |
| 29 | 30° 57' 57" | 45,6 | 971091,92 | 3534135,94 |
| 30 | 36° 43' 16" | 57,9 | 971131,05 | 3534159,42 |
| 31 | 33° 48' 9" | 66,3 | 971177,42 | 3534194,01 |
| 32 | 23° 56' 18" | 55,8 | 971232,55 | 3534230,92 |
| 33 | 20° 17' 21" | 73,9 | 971283,57 | 3534253,57 |
| 34 | 14° 29' 4" | 49,3 | 971352,87 | 3534279,19 |
| 35 | 8° 43' 46" | 49,9 | 971400,6 | 3534291,52 |
| 36 | 5° 11' 26" | 40,7 | 971449,9 | 3534299,09 |
| 37 | 6° 33' 38" | 45,6 | 971490,41 | 3534302,77 |
| 38 | 17° 8' 5" | 36,7 | 971535,71 | 3534307,98 |
| 39 | 303° 0' 47" | 38,7 | 971570,74 | 3534318,78 |
| 40 | 182° 58' 48" | 9,2 | 971591,85 | 3534286,29 |
| 41 | 182° 0' 20" | 144,3 | 971582,63 | 3534285,81 |
| 42 | 186° 5' 16" | 21,3 | 971438,43 | 3534280,76 |
| 43 | 184° 42' 48" | 18,0 | 971417,24 | 3534278,5 |
| 44 | 183° 52' 40" | 18,5 | 971399,29 | 3534277,02 |
| 45 | 188° 56' 18" | 28,8 | 971380,85 | 3534275,77 |
| 46 | 194° 45' 51" | 29,4 | 971352,43 | 3534271,3 |
| 47 | 202° 54' 40" | 24,4 | 971324,01 | 3534263,81 |
| 48 | 211° 3' 37" | 23,4 | 971301,58 | 3534254,33 |
| 49 | 277° 12' 33" | 131,6 | 971281,54 | 3534242,26 |
| 50 | 313° 2' 15" | 113,6 | 971298,05 | 3534111,74 |
| 51 | 264° 43' 21" | 540,8 | 971375,56 | 3534028,73 |
| 52 | 211° 29' 31" | 37,4 | 971325,82 | 3533490,23 |
| 53 | 306° 56' 15" | 54,1 | 971293,94 | 3533470,7 |
| 54 | 189° 11' 51" | 17,1 | 971326,45 | 3533427,46 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:21

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0° 29' 40" | 42,9 | 971243,61 | 3533226,73 |
| 2 | 89° 55' 53" | 92,0 | 971286,47 | 3533227,1 |
| 3 | 180° 15' 22" | 42,5 | 971286,58 | 3533319,08 |
| 4 | 269° 40' 58" | 92,2 | 971244,12 | 3533318,89 |

Номер элемента планировочной структуры 01:05:22

| №№ пун-кта | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 277° 12' 33" | 131,6 | 971281,54 | 3534242,26 |
| 2 | 313° 2' 15" | 113,6 | 971298,05 | 3534111,74 |
| 3 | 264° 43' 21" | 540,8 | 971375,56 | 3534028,73 |
| 4 | 211° 29' 31" | 37,4 | 971325,82 | 3533490,23 |
| 5 | 306° 56' 46" | 54,1 | 971293,94 | 3533470,7 |
| 6 | 35° 2' 50" | 20,4 | 971326,46 | 3533427,46 |
| 7 | 35° 11' 48" | 88,7 | 971343,14 | 3533439,16 |
| 8 | 61° 12' 35" | 102,9 | 971415,63 | 3533490,29 |
| 9 | 71° 14' 17" | 16,1 | 971465,17 | 3533580,44 |
| 10 | 83° 19' 21" | 158,6 | 971470,34 | 3533595,66 |
| 11 | 83° 41' 29" | 2,0 | 971488,78 | 3533753,17 |
| 12 | 83° 19' 25" | 333,1 | 971489 | 3533755,16 |
| 13 | 346° 23' 45" | 37,3 | 971527,73 | 3534086,04 |
| 14 | 338° 11' 54" | 0,1 | 971563,97 | 3534077,27 |
| 15 | 346° 23' 8" | 22,4 | 971564,02 | 3534077,25 |
| 16 | 26° 28' 56" | 34,0 | 971585,78 | 3534071,98 |
| 17 | 70° 43' 7" | 9,2 | 971616,25 | 3534087,16 |
| 18 | 70° 52' 36" | 2,1 | 971619,29 | 3534095,85 |
| 19 | 70° 43' 8" | 100,0 | 971619,98 | 3534097,84 |
| 20 | 123° 2' 28" | 112,2 | 971653,01 | 3534192,26 |
| 21 | 182° 58' 48" | 9,2 | 971591,85 | 3534286,29 |
| 22 | 182° 0' 20" | 144,3 | 971582,63 | 3534285,81 |
| 23 | 186° 5' 16" | 21,3 | 971438,43 | 3534280,76 |
| 24 | 184° 42' 48" | 18,0 | 971417,24 | 3534278,5 |
| 25 | 183° 52' 40" | 18,5 | 971399,29 | 3534277,02 |
| 26 | 188° 56' 18" | 28,8 | 971380,85 | 3534275,77 |
| 27 | 194° 45' 51" | 29,4 | 971352,43 | 3534271,3 |
| 28 | 202° 54' 40" | 24,4 | 971324,01 | 3534263,81 |
| 29 | 211° 3' 37" | 23,4 | 971301,58 | 3534254,33 |

Графическая часть проекта планировки территории